Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec tel. 18-26-135-40 tel. / fax 18-26-135-30 NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy) NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec) REGON: 000537757 www.czarny-dunajec.pl e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
|  | Część II | Wzór umowy |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

|  | Zatwierdzam: |
| --- | --- |
| Czarny Dunajec, 9 sierpnia 2011 r. | Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

  - Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

  - Zamawiającego – uważa się Gminę Czarny Dunajec

  - Pełnomocnika – osobę fizyczną lub prawną ustanowioną przez wykonawcę lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Ustawę – uważa się Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

  - SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

# Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

tel. 18 26 135 40

fax. 18 26 135 30

adres internetowy: www.czarny-dunajec.pl

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

# Rozdział II. Nazwa zamówienia

- Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu.

- Data wszczęcia postępowania: 9 sierpnia 2011 r.

- Numer sprawy: RB.271.36

# Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części „siwz” mają zastosowanie przepisy ustawy.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93, z późń. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

# Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów kolektorów solarnych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec wraz z podpięciem pod istniejące zasilanie wody użytkowej w miejscowościach: Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne, Dział, Konikówka, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowce, Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka, Załuczne oraz rozruch technologiczny tych instalacji solarnych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera III część siwz.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem wycofania z rynku modelu zaproponowanego w ofercie lub zmiany przepisów prawa.

- Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”.

- Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29, ust. 4 ustawy.

- Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej.

- Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Termin płatności faktury musi wynosić 30 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy zgodnie z siwz.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,

- sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust .5 /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w siwz.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:

- Zamawiający żąda minimum 60 – miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji i czasu reakcji zawarte są w załączniku nr 6 do siwz.

# Rozdział V. Opis części zamówienia

# Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# Rozdział VI. Informacje nt. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom

Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany w ofercie wskazać te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdział VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

# Rozdział VIII. Informacja nt. zawarcia umowy ramowej

# Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

# Rozdział IX. Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2012 r.

- Dopuszcza się możliwość za zgodą Zamawiającego zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dostawę i montaż przedmiotu umowy,

- w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia.

  - Przesunięcie terminu wykonania zamówienia może wynosić do 14 dni.

Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków udziału w postępowaniu

            - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w zakresie realizacji dostaw lub robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot / opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku:

- wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 3 zadań w zakresie dostaw lub robót budowlanych bądź instalacyjnych polegających na montażu instalacji solarnych o wartości brutto min. 1.000 000,00 zł każde, oraz wykazanie, że te dostawy lub roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- montaż sumarycznie minimum 1200 m2  kolektorów słonecznych w dowolnej ilości robót budowlanych w przeciągu ostatnich 5 lat.

W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i publikowanym przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w zakresie potencjału technicznego - Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.

- w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia / opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku:

- dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającymi uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie koniecznym do realizacji zadania.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w zakresie zdolności finansowych / opis sposobu dokonywania oceny powyższego spełniania warunku:

- posiadania środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł, w przypadku gdy środki będą w walucie innej niż PLN Zamawiający zastosuje przelicznik zgodny z kursem ustalonym i publikowanym przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania,

- w zakresie potencjału ekonomicznego / opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku:

- zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.

            - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

            - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust.1 muszą spełniać łącznie.

            - Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24, ust.1 ustawy.

            - Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust.1 i 2 ustawy.

            - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą bez dokonania jej badania i oceny.

            - Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.

Rozdział XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

            - Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu mają złożyć wraz z ofertą:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub roboty budowlane  zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale X ust.1 pkt.4, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale X ust.2, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust.1 pkt.3 dotyczącej tych podmiotów.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy mają złożyć wraz z ofertą:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.4 w:

  - pkt. 2-4 i pkt.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - pkt.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy

- Dokumenty, o których mowa w ust.6 pkt.1 lit.a i c oraz pkt.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.6 pkt.1 lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.4 każdy Wykonawca składa oddzielnie, pozostałe dokumenty są składane wspólnie.

- W przypadku spółki cywilnej Zamawiający uzna za wystarczające zaświadczenia (Urząd Skarbowy) wystawione na spółkę cywilną z imiennym wskazaniem jej wspólników, lub w przypadku braku takiego wskazania, wykonawca dołączy zaświadczenia Naczelnika Urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków odrębnie dla spółki i odrębnie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków dla poszczególnych wspólników spółki.

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Załączane do oferty dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli dokument składany w formie kserokopii składa się z więcej niż 1 strony, każda z zapisanych stron musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3 lub rozdział X ust.2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione.

- Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26, ust. 3 Ustawy.

Rozdział XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego

Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane przez niego elementy zamówienia spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego wraz z ofertą składa karty urządzeń lub certyfikaty wg których Zamawiający będzie oceniał czy zaoferowany element zamówienia odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis rozdziału XI ust. 12 siwz stosuje się odpowiednio. Obowiązek dostarczenia kart lub certyfikatów dotyczy następujących elementów zamówienia:

- Kolektory słoneczne

- Tuleja zanurzeniowa

- Odpowietrznik

- Glikol

- Zbiornik solarny

- Grupa solarna

- Naczynie wzbiorcze

- Sterownik solarny

- Automat mieszający

- Grzałka elektryczna

Karty urządzeń muszą zawierać informacje o wszystkich parametrach wymaganych przez Zamawiającego i określonych w III części niniejszej SIWZ.

Rozdział XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

            - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

            - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, na nr faksu podany w rozdziale I siwz, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

            - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26, ust. 3 ustawy muszą być składane pisemnie w formie, o której mowa w rozdziale XI ust.12.

            - Ofertę w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

            - Domniemywa się, że pismo (wniosek, wezwanie, informacja, zawiadomienie, oświadczenie) przesłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tegoż pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 do potwierdzenia otrzymania pisma oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał.

            - Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

            - Korespondencje w formie faksu należy kierować na numer: (+48) 18-26-135-30.

            - Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest pan Jacek Piotrkowski.

            - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

            - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

# Rozdział XIV. Udzielanie wyjaśnień dot. treści siwz

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania mogą być składane pisemnie lub za pomocą faksu i skierowane na adres podany w rozdziale I.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 29 sierpnia 2011 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego po 29 sierpnia 2011 r. lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, o którym mowa w ust. 2.

- Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym na wniosek przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

# Rozdział XV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

# Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

# Rozdział XVI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych za ważne.

# Rozdział XVII. Wymagania dotyczące wadium

            - Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

            - Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych 00/100.

            - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

            - Wadium wnoszone w w/w formach musi być opatrzone adnotacją: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu".

            - Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51879200080000000028280108, BS w Czarnym Dunajcu.

            - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum 2 dni robocze przed terminem składania ofert, aby kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną złożenia oferty.

            - Nie dopuszcza się możliwości wpłaty gotówkowej w kasie Zamawiającego.

            - Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu (poręczenie lub gwarancja):

- W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 4 pkt. 2-5, odpowiednie dokumenty muszą być złożone za potwierdzeniem w kasie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (w kopercie oferty, w takim przypadku Zamawiający przekaże dokument stanowiący wadium do kasy).

- Gwarancja (poręczenie) musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i na pierwsze żądanie oraz nie może być odwołana w czasie jej ważności.

- Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

            - Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.

            - Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

            - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

            - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

            - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

            - W przypadku wniesienia odwołania przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

            - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Rozdział XVIII. Termin związania ofertą

            - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

            - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

            - Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

            - Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

            - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferty. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została jako najkorzystniejsza.

            - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.

            - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

# Rozdział XIX. Opis sposobu przygotowywania ofert

            - Na ofertę składa się wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg załącznika nr 1).

            - Wykonawca wraz z ofertą składa:

- Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

- Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści siwz, potwierdzające spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym karty urządzeń.

            - Przygotowanie oferty:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

  - Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

  - Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

  - Oferta musi zawierać oprócz ceny obliczonej zgodnie z rozdziałem XXII wyodrębnioną: wartość netto zł, stawkę podatku VAT w %, wartość podatku VAT w zł oraz wartość brutto każdego z wymienionych w formularzu ofertowym elementów zamówienia obejmującą cały zakres rzeczowy danego elementu.

  - W „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” należy:

- w kolumnie „Kwalifikacje zawodowych, doświadczenia i wykształcenia” należy wpisać posiadane przez wskazaną osobę wykształcenie, w tym posiadane uprawnienia wynikające z wymagań Zamawiającego,

- w kolumnie „Forma dysponowania osobą” należy wpisać podstawę dysponowania wskazaną osobą, np. stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone w miejscu poprawki podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) zawartości oferty oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się nazwa i adres Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, złożenie oferty w innym miejscu.

            - W przypadku, gdy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi wykazać w ofercie (Formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

            - Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika, o którym mowa w rozdziale XXX ust. 2 i 3 siwz,

- upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie – należy załączyć do oferty,

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty składane wspólnie, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

            - Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

            - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

            - Zmiana oferty lub jej wycofanie oferty musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta oraz z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do dyspozycji wycofania oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać jednoznacznie, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości, co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, Zamawiający otworzy ofertę.

            - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP.

Rozdział XX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# Rozdział XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, II piętro.

- Termin składania ofert: do dnia 19 września 2011 r. godz. 10:00.

- Otwarcie ofert:

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w Sali narad na II piętrze, w dniu 19 września  2011 r. o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę jej zmianę lub wycofanie, które zostały złożone po terminie składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

# Rozdział XXII. Opis sposobu obliczenia ceny

            - Cenę oferty należy podać jako cenę brutto za całość zadania (cena ryczałtowa).

            - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT ze stawką 23 % i ceną netto.

            - Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

            - W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

            - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z siwz, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

            - Cenę oferty należy wyliczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 jako sumę wartości poszczególnych elementów, o których mowa w rozdziale XIX ust.3 pkt.6 siwz.

            - Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

            - Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać zgodnie z zasadą, że końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 1 grosza.

            - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

            - Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Rozdział XXIII. Informacje dotyczące obcych walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach.

Rozdział XXIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

            - Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena.

            - Znaczenie kryterium wyboru Wykonawcy:

- Cena	- 100 %

            - W kryterium, o którym mowa w ust. 2 oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

            - Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

            - Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,005 punktu pomija się, a końcówkę 0,005 punktu i wyższą zaokrągla się do 0,01 punktu.

            - Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wg kryterium cena:

# Najniższa cena spośród

nie podlegających odrzuceniu ofert

Ilość punktów = ---------------------------------------------- × 100 pkt.

Cena oferty badanej

            - Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

            - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            - Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

            - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy.

            - Zamawiający szacuje, że podział kosztów całości instalacji solarnych powinien być ujęty w proporcji 70/30 tzn. 70% kosztów całej instalacji stanowić powinna część zewnętrzna (kolektory na dachu lub gruncie przy domu, stelaże do zamocowania kolektorów, płyn solarny, zestaw przyłączeniowy itp.) pozostałą część kosztów tj. 30% stanowić powinny części instalacji będącej wewnątrz budynku (zasobnik, grupa pompowa, armatura przyłączeniowa).

Rozdział XXV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

            - Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- przedłożenia:

- uprawnień kierownika/ów w zakresie kierowania robotami budowlanymi

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dot. Wykonawcy będącego przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwa (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, jeżeli z pełnomocnictwa dołączonego do oferty nie wynika umocowanie do podpisania umowy lub nie dołączono do oferty, gdyż nie było wymagane,

- umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,

- umowy spółki cywilnej – jeśli dotyczy.

            - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi część II niniejszej siwz, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało wysłane za pomocą faksu do wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu albo 15 dni – jeżeli co najmniej jednemu z Wykonawców nie zostało przesłane faksem lecz w inny sposób.

            - Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

            - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

# Rozdział XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

            - Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wniesione przelewem na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy przed podpisaniem umowy. Przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na wskazanym rachunku Zamawiającego.

            - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone u Zamawiającego najpóźniej w terminie podpisania umowy oraz musi spełniać następujące warunki:

- Całość kwoty określonej w ust.2 gwarantującej zgodne z umową wykonanie zamówienia i obejmującej okres dłuższy o 30 dni od umownego terminu wykonania umowy.

- 30% wysokości zabezpieczenia określonego w ust.2 służące zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady obejmujące okres dłuższy o 15 dni licząc od następnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia obowiązywania okresu rękojmi.

            - Część zabezpieczenia, to jest 70% kwoty określonej w ust.2 Zamawiający zwraca w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

            - Pozostała część zabezpieczenia to jest 30% kwoty określonej w ust.2 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

            - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.3.

            - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

Rozdział XXVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi II część niniejszej siwz.

# Rozdział XXVIII. Informacja dot. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

# Rozdział XXIX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

# Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Rozdział XXX. Informacje dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

# XXXI. Informacje dot. podwykonawców

Wykonawca ma prawo podzlecić część zamówienia podwykonawcom, jeśli w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, strony ustalą zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami, a które za pomocą podwykonawców.

Rozdział XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

            - Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

            - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

            - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

            - Odwołanie powinno:

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

- określać żądanie,

- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

            - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

            - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu na nr podany w rozdziale I.

            - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

            - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

            - Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XXXIII. Informacje dotyczące finansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Rozdział XXXIV. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania.

# Rozdział XXXV. Postanowienia końcowe

            - Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

            - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie niniejszego zamówienia stanowią załączniki do protokołu.

            - Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

            - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

            - Udostępnienie protokołu lub załączników zainteresowanym odbywać się będzie zgodnie z (5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

# Rozdział XXXVI. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji to:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub robót budowlanych

- Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 6 – Wzór karty gwarancyjnej

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

WYKONAWCA:

/ pieczęć firmy /

1. Zarejestrowana Nazwa, Wykonawca:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica:............................................................ nr domu ...................................................................

kod …………………………………………. miejscowość…………………….……………..………

powiat……………………………………..… województwo…………………………………..………

tel................................................................ fax……………………………………………………….

NIP............................................................ Regon..................................................................

Nazwa Banku oraz nr konta bankowego: …………………………………………………….……

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………

3. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie całości zamówienia:

A. OFEROWANA CENA

Cena brutto za całość zadania wynosi ........................................................................zł

/słownie/...................................................................................................................................

w tym:

| Numer zestawu | Liczba obiektów | A. część dach | B. część kotłownia | C. Łącznie [C=A+B] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | Podatek Vat | brutto | netto | Podatek Vat | brutto | netto | Podatek Vat | brutto |
| Zestaw kolektorów 1 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 2 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 3 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 4 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółową kalkulację ceny ofertowej zawiera załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

B. TERMIN WYKONANIA przedmiotu zamówienia upływa z dniem 31 października 2012 r.

C. OKRES GWARANCJI: na cały przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy.

D. WARUNKI PŁATNOŚCI: Termin płatności za przedmiot umowy - zgodny ze wzorem umowy.

4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty

- akceptujemy załączony projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisanie 
w formie przedstawionej w SIWZ,

- niniejsza oferta jest zgodno z przedmiotem zamówienia i niniejszą SIWZ

6. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich dokonanych przez Zamawiającego pismach.

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 Ustawy pzp) i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ.

8. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty

10. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 100.000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................……………………

11. Zwrot wadium prosimy dokonać na rachunek: (jeżeli dotyczy).*

Bank: ...............................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

Oferta złożona na 	 kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer 
	 do strony numer 	 (łącznie z załącznikami)

12. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom jakiś zakres prac, należy poniżej wskazać powierzony podwykonawcy zakres zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………….		                          ..............................................................................

(data) 	                                                     (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH DOSTAW LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonaliśmy lub wykonujemy następujące zamówienia spełniające warunki określone w Rozdziale X., pkt 1, ppkt 2)., lit a SIWZ.

| Lp. | Nazwa zadania/ Przedmiot | Lokalizacja | Wartość dostaw lub robót budowlanych (w zł brutto) | Nazwa zleceniodawcy | Data realizacji od-do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

..........……………………….		      .............................................................................

(data) 	                                           (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

.

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

OŚWIADCZAM (Y), ŻE

Osobami uczestniczącymi w realizacji zadania pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu" ze strony Wykonawcy są:

| L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie | Forma dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

..........……………………….		      .............................................................................

(data) 	                                           (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu" dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..........……………………….		      .............................................................................

(data) 	                                           (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

# POUCZENIE

Art. 297 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w §1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.

§3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu".

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..........……………………….		      .............................................................................

(data) 	                                           (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

# POUCZENIE

Art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art.297 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny:

§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (…) instytucji dysponujących środkami publicznymi – (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie (…) zamówienia publicznego (…)

§3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RB.271.36

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |

KARTA GWARANCYJNA NR _________________

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec |
| --- | --- |
| WYKONAWCA |  |
| UŻYTKOWNIK |  |
| MIEJSCE LOKALIZACJI |  |
| DATA MONTAŻU |  |
| DATA ODBIORU |  |

Stosownie do ustaleń §9 umowy z dnia _________ nr ________________2011 której przedmiotem jest realizacja zadania pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu", udzielam gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia w miejscowości (adres) __________________________________na okres 60 miesięcy na następujących warunkach:

- Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania ostatniego protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Dostarczone elementy zamówienia nie mogą podlegać dodatkowym płatnym przeglądom serwisowym w pierwszych 5 latach gwarancji.

- Koszt przeglądów płatnych od 6 roku będzie ponosił właściciel domu (posesji).

- Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.

- W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych dostaw i robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń i podzespołów).

- O wystąpieniu wad Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu zamówienia (właściciel domu) powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie telefonicznej podając rodzaje stwierdzonej wady. Numer telefonu obsługujący zgłoszenia gwarancyjne jest następujący  __________________.

- Telefoniczny serwis gwarancyjny dostępny jest 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu zamówienia to za czas reakcji należy przyjąć okres do 24 godzin od powiadomienia, a czas na usunięcie wady lub usterki - niezwłocznie, nie dłużej jednak niż do 72 godziny od powiadomienia.

- Fakt usunięcia wady lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z Użytkownikiem przedmiotu zamówienia protokole.

- Kopię protokołu każdorazowo Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty usunięcia usterki lub wady.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych robót, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.

- Na czas wymiany Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach.

- Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad i wyrównania szkód spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubownej od Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę - Gwaranta przedmiocie zamówienia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp.

- Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zamówienia, wycieków płynu z kolektora, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieki na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu – zawsze uruchamiają gwarancję Wykonawcy.

- W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

- Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca w dniu odbioru technicznego musi dostarczyć Użytkownikowi przedmiotu zamówienia (właścicielowi domu) instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia. Brak dostarczenia takiego dokumentu przez Wykonawcę nie zmienia w żaden sposób warunków gwarancji.

- Karta gwarancyjna ważna jest z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia (z klauzulą bez uwag) lub jego kopią.

- Kartę gwarancyjną przygotowuje każdorazowo wykonawca w 2 egzemplarzach.

W pełni akceptujemy warunki i zasady załączonego wzoru karty gwarancyjnej i zobowiązujemy się do jej zastosowania w niniejszym zamówieniu.

PODPISY(Y):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ II SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr UG/…./2011

Zawarta w dniu ……………………… 2011 r. pomiędzy Gminą Czarny Dunajec, reprezentowaną przez Józefa Babicza - Wójta Gminy Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP 735-28-43-273  zwanym w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym", z jednej strony,

a …………….…………..., reprezentowanym przez…………………………..- ………………..,

NIP……………………. zwanym w dalszym ciągu umowy “Wykonawcą”, z drugiej strony o następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta zostaje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) z wykonawcą, którego oferta wybrana została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu". Nr sprawy RB.271.36.

§1

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji projektu pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu  pn. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu, zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Szczegółowy zakres, ilość oraz charakter robót do wykonania opisane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy do dnia 31 października 2012 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub ze względu na okoliczności nie wynikające z winy Wykonawcy, które mogą mieć istotny wpływ na możliwość zachowania przez Wykonawcę terminu realizacji Umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług, w zakres których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu Umowy, zakresem prac oraz warunkami technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.

- Powierzenie zakresu zamówienia podwykonawcy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z danym podwykonawcą może zostać uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, a w szczególności zabezpieczających roszczenia podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za wykonywany zakres zamówienia.

§ 3

- W celu nadzoru nad prawidłowym montażem elementów zamówienia oraz weryfikacji jakości i certyfikatów urządzeń Zamawiający powoła na podstawie odrębnej umowy inspektora nadzoru.

- Wykonawca ustanawia posiadających stosowane uprawnienia branżowe kierowników robót budowlanych w osobach:

  - ___________________

  - ___________________

- Dopuszcza się możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2 w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:

- w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tych osób,

- w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą pełniącą funkcję kierownika robót lub Zamawiającego z osobami będącymi jego przedstawicielami,

- z powodu siły wyższej.

§ 4

- Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zaplecze magazynowe i socjalne dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na skutek zdarzeń losowych, oraz od odpowiedzialności cywilnej lub przedstawić Zamawiającemu warunki ogólnego ubezpieczenia działalności Wykonawcy minimum o wysokości wartości przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.

- Z uwagi na fakt, iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich, którzy w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym zakresie należytej staranności. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu ogólne warunki umów, jakie Zamawiający zawierał z osobami trzecimi, na nieruchomościach, których umowa będzie faktycznie realizowała i zobowiązuje się do przestrzegania treści tych umów działając za Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wszelkie Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz normom i wymaganiom określonym w SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

- Wraz z wykonanymi dostarczonym i zamontowanymi elementami zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, normy i atesty wymagane przez Zamawiającego min. 1 dzień przez terminem odbioru. Dokumenty te po weryfikacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru zostaną dołączone do protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

§ 6

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………..), które zwane będzie w dalszej części umowy „Wynagrodzeniem”.

- Wynagrodzenie obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem:

| Numer zestawu | Liczba obiektów | A. część dach | B. część kotłownia | C. Łącznie [C=A+B] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | Podatek Vat | brutto | netto | Podatek Vat | brutto | netto | Podatek Vat | brutto |
| Zestaw kolektorów 1 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 2 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 3 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 4 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw kolektorów 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kwoty te zawierają obowiązujący zgodnie z odpowiednimi przepisami podatek VAT w stawce 23 % jako stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy.

- W przypadku zmiany podatku VAT, cena netto ulegnie zmianie, cena brutto pozostanie niezmienna.

- Wynagrodzenie obejmuje całość nakładów niezbędnych do zrealizowania zadania w tym: roboty budowlane, ubezpieczenia, zabezpieczenia terenu prac, koszty wykonania i likwidacji zaplecza budowy, koszty transportu sprzętu. Przedmiotowa kwota obejmuje całość robót, materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania całości zamówienia.

- Zamawiający przewiduje dokonanie czterech odbiorów częściowych i jednego odbioru końcowego.

- Każdy odbiór z wyłączeniem końcowego będzie mógł być wykonany po uruchomieniu grupy 100 instalacji.

- Zamawiający określa następujące terminy odbiorów:

- Pierwsza grupa 100 instalacji – do 10 listopada 2011 r. (I odbiór częściowy),

- Druga grupa 100 instalacji – do 10 kwietnia 2012 r. (II odbiór częściowy),

- Trzecia grupa 100 instalacji do 10 czerwca 2012 r. (III odbiór częściowy).

- Czwarta grupa 100 instalacji do 10 sierpnia 2012 r. (IV odbiór częściowy).

- Piąta grupa – pozostała część instalacji do 31 października 2012 r. (odbiór końcowy).

§ 7

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi za wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace na podstawie protokołu odbioru bez uwag i wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym faktura będzie dostarczona Zamawiającemu nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty odbioru częściowego lub końcowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego z klauzulą bez uwag.

- Faktura dla Zamawiającego zostanie wystawiona na następujące dane: Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP 735-28-43-273.

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany w treści faktury lub podany do wiadomości Zamawiającego w inny sposób rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie …………….w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także zabezpieczeniu pokrycia ewentualnych roszczeń osób trzecich w związku z szkodami wyrządzonymi przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac objętych treścią niniejszej umowy. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, którą to część zabezpieczenia zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 8

- Niezależnie od faktu powstania oraz wysokości szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % Wynagrodzenia.

- Niezależnie od faktu powstania oraz wysokości szkody Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % Wynagrodzenia chyba że dostąpienie wynika z braku udostępnienia lokalizacji (miejsc) do dostawy i montażu elementów zamówienia,

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne lub inne kary wywołane niewłaściwą realizacją zamówienia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Termin rękojmi za wady oraz termin gwarancji zaczynają biec od dnia ostatecznego podpisania końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu zamówienia ulega wydłużeniu o czas do usunięcia wad.

- Sposób realizacji gwarancji, czas reakcji oraz szczegóły w tym zakresie zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (wzorze karty gwarancyjnej).

§ 10

- Strony postanawiają, że po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy przystąpią do odbioru końcowego.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie określony w paragrafie 1 Przedmiot Umowy.

- Termin odbioru wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac oraz gotowości do przystąpienia do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wskazując Wykonawcy termin odpowiedni termin usunięcia wad;

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to (i) w przypadku gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie; (ii) w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie Przedmiotu Umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz inne wnioski i stanowiska Stron dotyczące przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy.

§ 11

Oprócz wypadków określonych w treści przepisów tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może w tym wypadku nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje umowy w okresie ponad 1 miesiąca pomimo braku przeszkód oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania przez Zamawiającego.

  - w razie wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z treścią umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy przez okres powyżej 4 tygodni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.

  - Wykonawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 21 dni usunie z terenu realizacji przedmiot umowy swoje urządzenia zaplecza.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w okresie od dnia jej podpisania do dnia zakończenia realizacji umowy.

§ 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

§ 13

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

- Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony podejmą niezbędne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.

- Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

- Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§14

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wzór karty gwarancyjnej stanowi integralną część niniejszej umowy.

Zamawiający						 Wykonawca

CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów kolektorów solarnych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec wraz z podpięciem pod istniejące zasilanie wody użytkowej w miejscowościach: Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne, Dział, Konikówka, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowce, Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka, Załuczne oraz rozruch technologiczny tych instalacji solarnych.

2. Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia polegającą na dostawie i zamontowaniu kompletnych zestawów solarnych na terenie Gminy Czarny Dunajec a także wpięcia tych zestawów do instancji wewnętrznych i dokonanie napełnia całej instalacji wraz z instruktarzem dla użytkownika w zakresie korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu.

3. Warunki szczegółowe

- Wykonawca na min. 30 dni przed montażem instancji musi dokonać wizji w terenie każdej z lokalizacji, w celu potwierdzenia gotowości obiektu do montażu kolektorów oraz weryfikacji miejscowych (lokalnych) warunków technicznych umożliwiających korzystanie z dostarczonego i zamontowanego zestawu paneli słonecznych. Teren realizacji projektu stanowi obszar Gminy Czarny Dunajec.

- Wszelkie prace na dachu należy wykonać z podnośnika (zwyżki) z zabezpieczeniem, rusztowania z zabezpieczeniem lub w inny uzgodniony z inspektorem nadzoru sposób. Zawsze z nakryciem głowy.

- Osoby wykonujące pracy na wysokości muszą posiadać odpowiednie badania wysokościowe.

- Zabezpieczenie prac na dachach, odpowiedzialność za potencjalne uszkodzenia oraz dostępność do dachów wskazanych do realizacji posesji leżą po stronie i ryzyku Wykonawcy.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

- Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinna przebiegać tak aby ograniczyć wpływ montażu zestawów solarnych na architekturę obiektów lub budynków.

- Przed rozpoczęciem prac każdego z trzech etapów zamówienia, Wykonawca powinien ubezpieczyć realizację zamówienia od ryzyk związanych z wykonywanymi pracami.

- Przed rozpoczęciem każdego z roboczych etapów realizacji projektu (po 100 instalacji) wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania za mieszkańcami w celu przedstawienia harmonogramu wizji w terenie, organizacji dostaw i montażu elementów zamówienia oraz innych kwestii związanych z przygotowaniem obiektu do realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający na czas spotkania zapewnia odpowiednią salę z nagłośnieniem.

- Protokół odbioru końcowego i obiorów częściowych musi być podpisany przez inspektora nadzoru.

- W przypadku, gdy realizacja całości zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może zmniejszyć wielkość zamówienia.

4. Zestawienie zamawianych instalacji solarnych

| Typ instalacji | Ilość rur kolektora próżniowego [szt.] | Minimalna powierzchnia absorbera zestawu [m2] | Pojemność zasobnika [l] | Ilość poszczególnych zestawów solarnych [szt.] | Łączna minimalna powierzchnia absorbera poszczególnych zestawów [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw 1 | 20 rur | 1,982 | 200 | 163 | 323,066 |
| Zestaw 2 | 30 rur | 2,973 | 300 | 122 | 362,706 |
| Zestaw 3 | 40 rur | 3,964 | 400 | 149 | 590,636 |
| Zestaw 4 | 50 rur | 4,955 | 500 | 21 | 104,055 |
| Zestaw 5 | 80 rur | 7,928 | 1050 | 35 | 277,48 |

5. Specyfikacja poszczególnych zestawów

| Zestaw 1 |
| --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia absorbera zestawu min. 1,982 m2. | 20 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy | - | 1 |
| 3 | Tuleja zanurzeniowa | 1 | - |
| 4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1 | - |
| 5 | Glikol 10 l | 1 | - |
| 6 | Zbiornik solarny 2W, min. 200 l | 1 | - |
| 7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1 | - |
| 8 | Naczynie wzbiorcze min. 18l | 1 | - |
| 9 | Sterownik z czujnikami | 1 | - |
| 10 | Automat mieszający | 1 | - |
| 11 | Grzałka min. 2 kW G6/4” | 1 | - |
| 12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | - | 1 |

| Zestaw 2 |
| --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia absorbera zestawu min. 2,973 m2. | 30 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy | - | 1 |
| 3 | Tuleja zanurzeniowa | 1 | - |
| 4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1 | - |
| 5 | Glikol 10 l | 1 | - |
| 6 | Zbiornik solarny 2W, min. 300 l | 1 | - |
| 7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1 | - |
| 8 | Naczynie wzbiorcze min. 24l | 1 | - |
| 9 | Sterownik z czujnikami | 1 | - |
| 10 | Automat mieszający | 1 | - |
| 11 | Grzałka min. 2 kW G6/4” | 1 | - |
| 12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | - | 1 |

| Zestaw 3 |
| --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia absorbera zestawu min. 3,964 m2. | 40 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy | - | 1 |
| 3 | Tuleja zanurzeniowa | 1 | - |
| 4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1 | - |
| 5 | Glikol 10 l | 2 | - |
| 6 | Zbiornik solarny 2W, min. 400l | 1 | - |
| 7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1 | - |
| 8 | Naczynie wzbiorcze min. 35l | 1 | - |
| 9 | Sterownik z czujnikami | 1 | - |
| 10 | Automat mieszający | 1 | - |
| 11 | Grzałka min. 3 kW G6/4” | 1 | - |
| 12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | - | 1 |

| Zestaw 4 |
| --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia absorbera zestawu min. 4,955 m2. | 50 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy | - | 1 |
| 3 | Tuleja zanurzeniowa | 1 | - |
| 4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 1 | - |
| 5 | Glikol 10 l | 2 | - |
| 6 | Zbiornik solarny 2W min. 500l | 1 | - |
| 7 | Grupa solarna jedno-drogowa 25/65 | 1 | - |
| 8 | Naczynie wzbiorcze min. 80l | 1 | - |
| 9 | Sterownik z czujnikami | 1 | - |
| 10 | Automat mieszający | 1 | - |
| 11 | Grzałka min. 3 kW G6/4” | 1 | - |
| 12 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | - | 1 |

| Zestaw 5 |
| --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia absorbera zestawu min. 7,928 m2. | 80 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy | - | 1 |
| 3 | Tuleja zanurzeniowa | 1 | - |
| 4 | Odpowietrznik izolowany, 22 mm | 2 | - |
| 5 | Glikol 10 l | 4 | - |
| 6 | Zbiornik solarny 1W min. 750l | 1 | - |
| 7 | Zbiornik solarny 2W min. 300l | 1 | - |
| 8 | Grupa solarna dwu-drogowa 25/80 | 1 | - |
| 9 | Pompa obiegowa | 1 | - |
| 10 | Naczynie wzbiorcze min. 150l | 1 | - |
| 11 | Sterownik z czujnikami | 1 | - |
| 12 | Automat mieszający | 1 | - |
| 13 | Grzałka min. 2 kW G6/4” | 1 | - |
| 14 | Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora | - | 1 |

6. Zestaw solarny powinien zawierać:

- Kolektory słoneczne

- Zestawy przyłączeniowy

- Tuleja zanurzeniowa

- Odpowietrznik

- Glikol

- Zbiornik solarny

- Grupa solarna

- Naczynie wzbiorcze

- Sterownik solarny

- Automat mieszający

- Grzałka elektryczna

- Zestaw montażowy z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu, elewacji/konstrukcja wolnostojąca

- Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną

7. Opis szczegółowych parametrów elementów zamówienia – należy spełnić parametry minimalne. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych do podanych, spełniających podane minimalne wymagania.

a)	Kolektory słoneczne

Minimalne parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane próżniowe kolektory słoneczne:

- Powierzchnia absorbera (20 rur) min. 1,982 m2

- Powierzchnia apertury (20 rur) min. 2,137 m2

- Powierzchnia absorbera (30 rur) min. 2,973 m2

- Powierzchnia apertury (30 rur) min. 3,206 m2

- System kolektora: Heat Pipe

- Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 79,07%

- Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 1,16 W/m2K

- Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,0060 W/m2K2

- Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,08 W/m2K

- Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,0056 W/m2K2

- Grubość szkła rury min. 1,8 mm

- Moc użyteczna kolektora (30 rur) minimum 2333 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy (Tm-Ta) = 10K

- Moc użyteczna kolektora (30 rur) minimum 2152 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy (Tm-Ta) = 50K

- Możliwość łączenia szeregowo minimum do 60 rur

- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar.

Wymienione parametry należy potwierdzić sprawozdaniem z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę badawczą lub zaświadczeniem producenta.

Zastosowane metody badań kolektorów powinny spełniać wymogi normy PN EN 12975, ISO 9806-2.

Sprawozdanie/raport z badań powinien być sporządzony z wymogami normy PN EN 12975.

Sprawozdanie/raport z badań powinien spełniać wymogi ISO 17025.

b)  Zestaw przyłączeniowy

Zestaw umożliwiający na kompletny montaż i połączenie dwóch lub więcej kolektorów, z rurami instalacyjnymi o średnicy odpowiadającej konstrukcji i wymogom danej instalacji.

c)  Tuleja zanurzeniowa

Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury do kolektora.

d)  Odpowietrznik

Odpowietrznik przeznaczony do usuwania  z czynnika grzewczego pęcherzy i mikropęcherzy powietrza, które pojawiło się w wyniku napełniania instalacji i parowania czynnika grzewczego (zjawisko kawitacji). Przyłącze: (22

e) glikol

Do zastosowania jako wodny roztwór glikolu propylenowego, posiadający w składzie zestaw inhibitorów gwarantujących właściwości przeciwkorozyjne. Temperatura krzepnięcia min.  - 28 o C.

W poszczególnych tabelach zestawów przedstawiono orientacyjną pojemność glikolu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie glikolu niezbędnego do napełnienia wszystkich układów.

Dane techniczne koncentratu glikolu:

| Wygląd | Klarowna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych, kolor zielony |
| --- | --- |
| Gęstość (20°C): | 1,045 g/ml ± 0,005 g/cm3 |
| Wartość pH (52% roztworu): | 7,5 – 10,5 |
| Temperatura wrzenia: | 165ºC |
| Temperatura krystalizacji: | < -50 ºC |
| Lepkość kinetyczna (20°C): | 60,0 mm2/s |
| Rezerwa alkaliczna (52% roztworu): | min. 4 ml 0,1n HCl |
| Rozpuszczalność w wodzie: | bez ograniczeń w każdym stosunku |

f) Uniwersalny zestaw montażowy dla kolektora

Elementy uchwytów powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych, lub stali nierdzewnej.

Elementy powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i umożliwiać montaż kolektora na każdym rodzaju dachu.

g) Zbiornik solarny

Zabezpieczony wysokiej jakości powłoką emalii oraz anodą magnezowa. Izolację termiczną zbiornika powinna stanowić pianka poliuretanowa i wymienny płaszcz.

| Materiał | ST 37.2 |
| --- | --- |
| Ochrona | wysokiej jakości powłoka emalii oraz anoda ochronna |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Min. 8 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Min. 16 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 95oC |
| Izolacja | pianka poliuretanowa poj. do 500l gr. 50mm, poj. od 750l 100mm |
| Płaszcz zewnętrzny | PVC różne kolory |
| Wymienniki ciepła | rura stalowa ST 37.2 |
| Flansz | średnica (180mm x 120mm z zbiorniki poj. do 500l, zbiorniki poj. od 750l (280mm x 200mm |

h) Grupa pompowa - przeznaczony do instalacji solarnej i służąca do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u.

Wyposażona w regulator przepływu o trzech różnych zakresach pracy przepływu czynnika ciepło nośnego: 0,3-6; 2-15 i 10-30 l/min, trzystopniową pompę, grupę bezpieczeństwa z wbudowanym manometrem 0-10 bar i solarnym zaworem bezpieczeństwa 6 bar., zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym i termometrem wody zasilającej kolektor, uchwyty naścienne i izolację.

| Otwarcie zaw. zwrotnego: | 450 mm H2O |
| --- | --- |
| Materiał izolacji: | EPP czarna 40g/l |
| Maks. ciśnienie pracy: | 8 bar |
| Maksymalna temperatura pracy: | 120 St. C |
| Długość zabudowy pompy: | 180 mm |
| Rozstaw osi (grupa 2-drogowa) | 90 mm |

i) Naczynia wzbiorcze - przeznaczony do kompensacji zmian objętości nośnika ciepła w instalacji pod wpływem temperatury. W  stanach awaryjnych, winien przejmować nośnik ciepła z kolektorów i przez to zabezpieczać przed niepożądanym otwarciem zaworu bezpieczeństwa. Pojemności naczyń przeponowych w poszczególnych zestawach: 18, 24, 35, 50, 80, 100 l muszą zostać weryfikowane na etapie dostawy montażu elementów zamówienia.

Dane techniczne:

| Pojemność | Max. ciśnienie | Średnica | Wysokość | Przyłącze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | bar | mm | mm | cal |
| 18 | 8 | 270 | 410 | 3/4 |
| 24 | 8 | 320 | 355 | 3/4 |
| 35 | 10 | 400 | 390 | 3/4 |
| 50 | 10 | 400 | 570 | 1 |
| 80 | 10 | 400 | 840 | 1 |
| 100 | 10 | 500 | 795 | 1 |
| 150 | 10 | 500 | 1025 | 1 |

j) Sterownik solarny

Sterownik umożliwiający regulację pracy instalacji na podstawie pomiarów różnicy temperatur z poszczególnych czujników temperatur.

Zestaw: 1- 4

Funkcje sterownika:

- Wszystkie punkty załączania i wyłączania ustawiane oddzielnie

- Czytelny wyświetlacz z symbolami

- Wskazanie stanu w celu natychmiastowego rozpoznania warunków nadzwyczajnych

- Funkcja uruchomienia systemu solarnego

- Blokada pompy w przypadku nadmiernej temperatury kolektora

- Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem

- Funkcja zliczania ciepła

- Regulacja obrotów

- Zabezpieczenie przed przepięciami na wszystkich wejściach

- Po 1 funkcji różnicowej, minimalnej i maksymalnej

- Min. 1 wyjście, do 3 wejść czujników

# Dodatkowe funkcję jakie powinien spełniać sterownik dla zestawu 5 :

- 6 wejść czujników

- 1 wyjście regulacji obrotów

- 2 wyjścia regulowane (z dodatkowym modułem przekaźnika)

# 1 wyjście analogowe 0-10 Volt

- Po 3 funkcje różnicowe, wartości maksymalnej i minimalnej

# Kontrola funkcji urządzenia

- Funkcja ograniczenia nadmiernej temperatury kolektora, funkcja zabezpieczenia przed legionellą,

- Swobodnie programowalny licznik

k) Automat mieszający

Termostatyczny zawór służący do ustawiania temperatury wody w układach ciepłej wody użytkowej.

| Max. ciśnienie statyczne | PN 10 |
| --- | --- |
| Ciśnienie różnicowe | max. 3 bar (0,3 MPa) |
| Temperatura pracy | max. 95oC |
| Przyłącze | Gwint zewnętrzny 1” |

l) Grzałka elektryczna

Grzałki elektryczne z termostatem przeznaczone są wyłącznie do ogrzewania wody w pojemnościowych ogrzewaczach wody. Dzięki wbudowanemu dwu-torowemu zabezpieczeniu grzałki powinny spełniać normy bezpieczeństwa. Zabezpieczenie to powinno posiadać reset mechaniczny po którego wciśnięciu grzałka z powrotem jest gotowa do pracy.

Grzałka powinna posiada wbudowany termostat o zakresie temp. 300C – 800C.

m)	Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną

- Przewody instalacji solarnej należy projektować i wykonywać z rur miedzianych bez szwu przeznaczonych do stosowania

- w instalacjach sanitarnych i ogrzewaniu lub rur elastycznych ze stali nierdzewnej.

- Łączenie rur miedzianych za pomocą kształtek miedzianych lutem twardym bądź miękkim

- Armaturę na przewodach projektować i montować tak aby umożliwić obsługę i konserwację,

- Na przewodach instalacji stosować izolację termiczną o grubości min. 13 mm i odporną na temperaturę do 175  0C.

- Izolacja znajdująca się na zewnątrz budynku powinna posiadać odporność na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Po zakończeniu montażu należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji oraz próbę szczelności na ciśnienie 5 bar w obecności Inspektora Nadzoru zatrudnionego przez Zamawiającego.

8. Roboty montażowe

- Montaż kolektorów słonecznych

- Posadowienie zbiorników c.w.u.

- Wykonanie instalacji łączących kolektory z zbiornikami i jej ocieplenie.

- Montaż armatury (termometry, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, itp.)

- Montaż zespołu pompowego z osprzętem.

- Montaż zespołu naczynia przeponowego.

- Instalacja układu sterującego, automatyki i wizualizacja pracy instalacji.

- Wykonanie prób ciśnienia instalacji.

- Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.

- Uruchomienie instalacji

- Przeszkolenie użytkowników

- Sporządzenie instrukcji obsługi

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

9. Prace należy  prowadzić zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Warunkami techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom I, część l, 2,3, 4. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

10.  Odbiór prac, dokumenty do odbioru końcowego

Roboty budowlane objęte zamówieniem podlegają następującym etapom odbioru:

- przejściowym (do celów fakturowania w określonych w harmonogramie okresach rozliczeniowych)

- robót zanikających i ulegających zakryciu

- technicznym

- końcowym

- gwarancyjnym.

Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz technicznych Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy.

Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy. Fakt gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego winien być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie każdego z w/w odbiorów potwierdza się poprzez sporządzenie odpowiedniego do rodzaju odbioru protokołu odbioru.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentację rysunkową powykonawczą w wersji drukowanej i elektronicznej- w przypadku, gdy różni się ona od dokumentacji projektowej z zatwierdzeniem zmian przez projektanta,

- protokoły odbiorów technicznych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu (zgodnie z technologią),

- protokoły pomiarów i prób szczelności

- oryginał dziennika budowy,

- deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych urządzeń i materiałów do wbudowania w obiekt budowlany,

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót oraz o wykonaniu ich zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej, a także o uporządkowaniu i doprowadzeniu do wymaganego stanu terenu prac.

# Text boxes

Znak sprawy: RB.271.36

Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

# Przetarg Oferta na

# Dostawę i montaż kolektorów słonecznych w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej gminy Czarny Dunajec w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu".

# Nie otwierać przed dniem 19 września 2011 r. godz. 10.30