Załącznik nr 7  do SIWZ

OPIS  TECHNICZNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z napędem 4x2

- Pojazd winien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.9089 ze zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji.

- Pojazd posiadać musi oznakowanie - dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia.

- Pojazd winien spełniać ponadto poniższe wymagania Zamawiającego:

  - Rok produkcji: 2011 (fabrycznie nowy)

  - Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg

  - Nadwozie:

    - kolor czerwony RAL 3000 lub zbliżony (lakier niemetaliczny)

    - poszycie wewnętrzne sufitu w części pasażerskiej wykonane z wykładziny materiałowej

  - Wykończenie ścian wnętrza z tworzywa

  - Wzmocnione zawieszenie

  - Podłoga - wykładzina antypoślizgowa

  - Szyby przyciemniane o wysokiej zdolności filtrowania, w drzwiach przednich regulowane elektrycznie, w drzwiach tylnych przesuwne,

  - Przeszklenie samochodu w części osobowej

  - Nadwozie 4 – drzwiowe

  - Klimatyzacja manualna

  - Silnik:

    - Pojemność maksymalna do 2300 cm3 (turbo-diesel Common Rail )

    - Moc minimalna - minimum 125 KM

    - Moment obrotowy - minimum 300 Nm

    - Norma emisji spalin: minimum Euro 4

  - Skrzynia biegów - manualna 6-cio biegowa

  - Układ przeniesienia napędu - 4 x 2 na tylna os koła podwójne

  - Wymiary pojazdu:

    - Rozstaw osi minimum 3600 mm.

    - Wysokość zewnętrzna minimum 2400 mm.

    - Szerokość minimalna od 2000 mm.

    - Długość maksymalna do 6000 mm.

    - Liczba miejsc 6

    - Układ hamulcowy z ABS + EBV

  - System ESP

  - Układ kierowniczy:

    - Ze wspomaganiem

    - Kierownica regulowana na wysokość

  - Wyposażenie:

    - Radio-odtwarzacz CD + 2 głośniki

    - Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser

    - Poduszka powietrzna kierowcy

    - Lusterka podgrzewane reg. elektrycznie

    - Regulowany fotel kierowcy w trzech płaszczyznach

    - Zagłówki foteli przednich i tylnych z pełna regulacja na wysokość

    - Pasy bezpieczeństwa 3 – pkt. na przednich i tylnych fotelach

    - Komputer pokładowy

    - Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica

    - W kabinie załogi wyprowadzić zasilanie 12 V (z zabezpieczeniem) przeznaczone do ładowania radiotelefonów i latarek, zasilanie wyposażyć w układ odcinający ładowanie przy zbyt niskim napięciu akumulatorów pojazdu.

    - Wykonać instalację radiową wraz z anteną pod radiotelefon Motorola GM 360 (dostarczony przez Zamawiającego).

- Zabudowa pożarnicza:

  - Długość zabudowy do 2650 mm

  - Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa  pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:

    - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” z przodu

    - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu

    - Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego

  - Oświetlenie przedziału sprzętowego LED z możliwością włączania z kabiny kierowcy i przestrzeni ładunkowej.

  - Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej.

  - Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzęty (węży ssawnych, drabin itp.) posiadającą zamontowaną skrzynię narzędziową, mocowania na drabinę trzyprzęsłową i węże ssawne. Drabina do wyjścia na dach w wykonaniu antypoślizgowym.

  - Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.  Konstrukcja żaluzji umożliwiająca ich otwarcie i zamknięcie w rękawicach strażackich,

  - Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

  - Regały i półki wykonane z materiałów niekorodujących, przeznaczone na sprzęt ratowniczy, ponadto   przewidzieć: minimum trzy wysuwane podesty (szuflady) na agregat prądotwórczy 2,2 kVA, pompę WT-40X, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych Holmatro (posiadane przez Zamawiającego), mocowania na 2 aparaty powietrzne AUER + mocowania na 2 zapasowe butle,

  - Gniazdo z zasilaniem 12V – 2 szt.

  - Hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi

  - Wyciągarka samochodowa elektryczna 5,5 KM do 3500 kg, sterowanie przewodowe,

  - Oświetlenie dodatkowe pola roboczego

  - Maszt oświetleniowy pneumatyczny z najaśnicami 2x1000W, sterowanie ręczne, wysokość masztu 4,5 m.

  - Gniazdo ładowania akumulatorów

  - Oznakowanie pojazdu:

    - Numery operacyjne

    - Nazwa jednostki

- Warunki i okres gwarancji:

  - gwarancja na silnik i podzespoły minimum 24 miesiące

  - gwarancja na nadwozie (perforacje blach) minimum 72 miesięcy (6 lat)

  - gwarancja na powlokę lakiernicza minimum 36 miesięcy.

- Samochód musi posiadać niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji jako samochód uprzywilejowany w ruchu, pożarniczy lub specjalny.