Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

##### DLA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  nr 29/2013 (RB.271.29–2013)

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

o szacunkowej wartości zamówienia POWYŻEJ 14 000 EURO

oraz poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Prawo zamówień publicznych

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec Postępowanie przetargowe prowadzone jest w imieniu i na rzecz Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu [art. 16 ust. 1 Ustawy]

I.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: .............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: ul. ................................................................ kod: ................................. miejscowość: ....................................................... powiat: .............................................. województwo: ................................................. telefon: .............................................. faks: ................................................................. NIP: .................................. Regon: ................................ e-mail: ......................................@............................ Nr rachunku bankowego: ..................................................................................................................................................

II.

Termin wykonania dostawy:   do 15-tu dni od zawarcia umowy

III.

Inne informacje wykonawcy:

Osoba/osoby upoważniona/ne do podpisania umowy: …………………………………..……………………

.

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktów: ………………………………………………………   tel. ………...…………………..

.................................                       …….......................................................................…....................................

(data)                                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

IV.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: Dostawa nowego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu – zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie całości zamówienia:

OFEROWANA CENA

| Wyszczególnienie | Cena netto [ zł ] | VAT ...... % | Zryczałtowana cena brutto [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt realizacji zamówienia |  |  |  |

Słownie złotych (brutto):

Oferuje (oferujemy) dostawę następującego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem:

Producent/Firma:                             .......................................................................................

Urządzenie Typ/Model:                   .......................................................................................

Kraj pochodzenia/produkcji:           .......................................................................................

Rok produkcji:      ...................                Wersja konstrukcyjna z roku:         .......................

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak, Podać |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu – 2013 | Tak, Podać |  |
| A. | KONSTRUKCJA |  |  |
| 1. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | Tak |  |
| 2. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
| 3. | Obraz o min 256 stopniach szarości | Tak |  |
| 4. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 | Tak, Podać |  |
| 5. | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min 17” | Tak, Podać |  |
| 6. | Monitor LCD na wysięgniku umożliwiającym zmianę położenia względem pulpitu | Tak |  |
| 7. | Monitor LCD pracujący w rozdzielczości min. 1000x700 | Tak, Podać |  |
| 8. | Ekran dotykowy LCD wbudowany w konsolę do obsługi aparatu o przekątnej min 8 cali | Tak, Podać |  |
| 9. | Ustawienia wstępne (tzw. Presety fabryczne) | Tak |  |
| 10. | Możliwość stworzenia własnych ustawień (Presetów) | Tak |  |
| 11. | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 8000 | Tak, Podać |  |
| 12. | Dynamika systemu min 170 dB | Tak, Podać |  |
| 13. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” na zaoferowanych głowicach wyświetlana na ekranie min. 750 obr/s | Tak, Podać |  |
| 14. | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami tzw. skrzyżowane ultradźwięki | Tak |  |

.................................                       …….......................................................................…....................................

(data)                                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Możliwość inwersji obrazu prawo-lewo, oraz obrotu obrazu o 90 oraz 180 stopni | Tak |  |
| 16. | Pamięć filmowa CINE min. 10000 obrazów | Tak, Podać |  |
| 17. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku min. B-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
| 18. | Min. 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia | Tak |  |
| 19. | Maksymalna liczba ognisk min. 7 | Tak, Podać |  |
| 20. | Maksymalne powiększenia ZOOM min 15x z wyświetlaniem krotności powiększenia na ekranie | Tak, Podać |  |
| 21. | Zakres regulacji pola obrazowego min 3-35 cm (bez użycia funkcji ZOOM) | Tak |  |
| 22. | Aparat stacjonarny wyposażony 4 kółka skrętne z możliwością zahamowania co najmniej dwóch | Tak |  |
| 23. | Wysięgnik podtrzymujący przewody głowic | Tak |  |
| 24. | Masa aparatu max 70 kg | Tak |  |
| 25. | Zasilanie sieciowe 220-240V/10A | Tak |  |
| 26. | Moduł EKG | Tak |  |
| B. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1. | B | Tak |  |
| 2. | 2B | Tak |  |
| 3. | 4B | Tak |  |
| 4. | M-mode | Tak |  |
| 5. | Kolorowy M-mode | Tak |  |
| 6. | Kolor Doppler | Tak |  |
| 7. | Jednoczesne obrazownianie na dwóch obrazach – jeden w trybie B-mode a drugi B-mode wraz z Kolorowym Dopplerem (B/B+CD) | Tak |  |
| 8. | Power Doppler | Tak |  |
| 9. | Doppler pulsacyjny PW | Tak |  |
| 10. | Doppler ciągły CW | Tak |  |
| 11. | Duplex | Tak |  |
| 12. | Triplex | Tak |  |
| 13. | Obrazowanie harmoniczne THI na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 14. | Obrazowanie 4D | Tak |  |
| 15. | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
| 16. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| C. | GŁOWICA KONWEKSOWA |  |  |
| 1. | Głowica konweksowa do badań abdominalnych, położniczych, urologicznych i pediatrycznych | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 2. | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 2-6 MHz | Tak, Podać |  |
| 3. | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak, Podać |  |
| 4. | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak, Podać |  |
| 5. | Liczba elementów w głowicy minimum 192 | Tak, Podać |  |
| 6. | Kąt obrazowania głowicy minimum 65 stopni | Tak, Podać |  |
| 7. | Promień krzywizny czoła głowicy 60mm | Tak, Podać |  |

.................................                       …….......................................................................…....................................

(data)                                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |

| D. | GŁOWICA ENDOVAGINALNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica endovaginalna do badań ginekologicznych | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 2. | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min 3-11 MHz | Tak, Podać |  |
| 3. | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak, Podać |  |
| 4. | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak, Podać |  |
| 5. | Liczba elementów w głowicy minimum 192 | Tak, Podać |  |
| 6. | Promień krzywizny czoła głowicy ≤10mm | Tak, Podać |  |
| 7. | Kąt obrazowania głowicy minimum 200 stopni | Tak, Podać |  |

| E. | Pomiary |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar odległości minimum 12 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak, Podać |  |
| 2. | Pomiar pola powierzchni | Tak |  |
| 3. | Pomiar objętości min dwiema metodami | Tak |  |
| 4. | Pomiary położnicze min.: GS, CRL, BPD, AC, HC, FL, NT | Tak |  |
| 5. | Pomiar masy płodu | Tak |  |
| 6. | Możliwość wybory metody pomiaru masy płodu | Tak |  |
| 7. | Pomiary ginekologiczne: min. jajniki, macica, pęcherzyk | Tak |  |
| 8. | Możliwość programowania klawiszy pomiarowych | Tak |  |
| 9. | Pomiar kątów metodą Grafa | Tak |  |
| F. | Pomiary Dopplerowskie |  |  |
| 1. | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | Tak |  |
| 2. | Indeksy: PI i RI | Tak |  |
| 3. | Pomiary gradientów | Tak |  |
| 4. | Współczynnika skurczowo-rozkurczowego S/D | Tak |  |
| 5. | Tętna | Tak |  |
| 6. | Procent zwężenia | Tak |  |
| 7. | Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego w czasie rzeczywistym z wyznaczaniem parametrów przepływu | Tak |  |
| 8. | Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego na zatrzymanym spektrum z wyznaczaniem parametrów przepływu | Tak |  |
| 9. | Funkcja półautomatycznej analizy widma Dopplerowskiego (użytkownik wyznacza granice odcinka spektrum, który zostaje poddany automatycznej analizie) | Tak |  |
| G. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1. | Wideoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 2. | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym min 300 GB | Tak |  |
| 3. | Wbudowana nagrywarka płyt DVD | Tak |  |
| 4. | Archiwizacja badań – obrazy i sekwencje video | Tak |  |
| 5. | Archiwizacja raportów z badań | Tak |  |
| 6. | Zapis raportów z badań w formacie PDF | Tak |  |
| 7. | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | Tak |  |

.................................                       …….......................................................................…....................................

(data)                                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Wyjście cyfrowe USB lub Ethernet umożliwiające transmisję danych do PC | Tak |  |
| 9. | Przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | Tak |  |
| 10. | Wyjście VGA umożliwiające podłączenie do ultrasonografu dodatkowego monitora | Tak |  |
| 11. | Moduł DICOM 3.0 moduły minimum: Store, Worklist, Print | Tak |  |
| H. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną dla dorosłych o min. Zakresie częstotliwości 2-4 MHz | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową wolumetryczną do badań 4D | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań płytko położonych narządów, przepływów naczyniowych o min. Zakresie częstotliwości 5-15 MHz | Tak, podać symbol głowicy |  |
| J. | WARUNKI SERWISU |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 2. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24h | Tak |  |
| 4. | Aparat zastępczy w przypadku naprawy dłuższej niż 48h | Tak |  |
| K. | GWARANCJA |  |  |
| 1. | Czas gwarancji: 24 m-c3 | Tak, Podać |  |

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do podania i dokładnego opisania oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą w/w urządzenia medycznego do Przychodni w miejscowości Ratułów, transportu, opakowania, szkolenia pracowników, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.)

Zamawiający informuje, że parametry określone powyżej jako „TAK” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych, są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

V.

- Informuję /informujemy, że następujące zakresy przedmiotu zamówienia realizowane będą przez podwykonawców    (o ile dotyczy) *:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

(adres/y podwykonawcy/ów oraz  zakresy robót przewidziane przez nich do wykonania )

- Zamówienie zamierzamy wykonać sami.*

- Zamówienie wykonamy jako konsorcjum pod przewodnictwem  .............................................................................

...........................................................................................................................................................................................*

( nazwa firmy wiodącej – lidera, oraz partnera/ów/ konsorcjum)

.................................                       …….......................................................................…....................................

(data)                                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszelkimi zmianami , uzupełnieniami i aktualizacjami oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

- Oświadczamy, że niniejsza oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia i niniejszą SIWZ

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich dokonanych przez Zamawiającego pismach.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 Ustawy pzp) i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy załączony projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej podpisania w formie przedstawionej w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

- Oświadczamy, że na roboty wykonane w ramach niniejszego przetargu udzielimy Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji  (od dnia dokonania bezusterkowego odbioru)

- Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego

*    niepotrzebne skreślić

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie................. zapisanych i ponumerowanych stron.

Załączniki do oferty:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

.................................                       …….......................................................................…....................................

(data)                                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)