Załącznik nr 6 doSIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA  ORGANIZACJI   I   MODERNIZACJI  PLACÓW   ZABAW				DOSTAWA   WRAZ  Z  MONTAŻEM

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29
 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

| Lp. | Nazwa orientacyjna | Opis artykułu | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu |
| 1. | Huśtawka równoważna | Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. | Szt. | 1 |
| 2. | Piaskownica z pokrywą | Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3 x 3 m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo- ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Pokrywa piaskownicy dopasowana wymiarem do niej. | Szt. | 1 |
| 3. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak konik- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 2 |
| 4. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak piesek- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 2 |
| Modernizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie |
| 5. | Huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Mocowanie w podłożu na betonowych fundamentach. Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska płaskie z gumy na metalowym ożebrowaniu, połączone z reszta konstrukcji przy pomocy łańcuchów ze stali nierdzewnej | Szt. | 1 |
| 6. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak konik- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 1 |
| 7. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak piesek- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 1 |
| 8. | Huśtawka równoważna | Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. | Szt. | 2 |
| 9. | Karuzela z kierownicą | Okrągła platforma o wymiarach min. 150 x 150 cm, wys. całkowita 70 cm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Siedziska i część kierownicy wykonana z płyty PE odpornej na warunki atmosferyczne. Wymagany podwójny system ułożyskowania. | Szt. | 1 |
| Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem |
| 10. | Zestaw zabawowy | Kolorowy zestaw zabawowy składający się z trzech wież, do których prowadzą cztery wejścia (dwa mosty i dwie zjeżdżalnie). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Konstrukcja z palisady min. 12 cm, kantówki min. 9x9 cm lub drewna klejonego. Wymiary min. 544 x 462 cm. Wysokość całkowita min. 351 cm. | Zestaw | 1 |
| 11. | Karuzela z kierownicą | Okrągła platforma o wymiarach min. 150 x 150 cm, wys. całkowita 70 cm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Siedziska i część kierownicy wykonana z płyty PE odpornej na warunki atmosferyczne. Wymagany podwójny system ułożyskowania. | Szt. | 1 |
| 12. | Huśtawka gniazdo | Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo. Urządzenia posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiona w gruncie przez zabetonowanie. Wszystkie elementy drewniane malowane natryskowo. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Siedzisko huśtawki- koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu. Wielkość siedziska umożliwia huśtanie naraz kilkorga dzieci | Szt. | 1 |
| 13. | Huśtawka równoważna | Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. | Szt. | 1 |
| 14. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak konik- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 2 |
| 15 | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak piesek- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 2 |
| Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem |
| 16. | Zestaw zabawowy | Zestaw z domkiem, dwiema zjeżdżalniami plastikowy lub alternatywnie wykonany z drewna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Wym. min. 600x300x380 lub nieznacznie większe | Zestaw | 1 |
| 17. | Ścianka wspinaczkowa | Kolorowa ścianka wspinaczkowa trójkątna dla najmłodszych- wymiary min. 1,50x1,50. Wykonana z drewna bezrdzeniowego głęboko impregnowana. | Szt. | 1 |
| 18. | Sprężynowiec podwójny | Kolorowy sprężynowiec- drewniana belka o przekroju kwadratowym dł. Min. 150 cm- gumowe odbojniki amortyzujące na końcach belki. Siedzisko z tworzywa HDPE- grubość min. 15 mm. | Szt. | 1 |
| 19. | Huśtawka równoważna | Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. | Szt. | 1 |
| 20. | Piaskownica z pokrywą | Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3 x 3 m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo- ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Pokrywa piaskownicy dopasowana wymiarem do niej. | Szt. | 1 |
| 21. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak: konik, słoń, pies, skuter- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 4 |
| 23. | Karuzela z kierownicą | Okrągła platforma o wymiarach min. 150 x 150 cm, wys. całkowita 70 cm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Siedziska i część kierownicy wykonana z płyty PE odpornej na warunki atmosferyczne. Wymagany podwójny system ułożyskowania | Szt. | 1 |
| 24. | Huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Mocowanie w podłożu na betonowych fundamentach. Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska płaskie z gumy na metalowym ożebrowaniu, połączone z reszta konstrukcji przy pomocy łańcuchów ze stali nierdzewnej | Szt. | 2 |
| Modernizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Cichem |
| 25. | Bezpieczna nawierzchnia | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni EPDM- kolor pomarańczowy lub zielony na istniejącym placu zabaw- kompleksowy montaż | m2 | 80 |
| Modernizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku |
| 26. | Huśtawka równoważna | Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. | Szt. | 1 |
| 27. | Huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Mocowanie w podłożu na betonowych fundamentach. Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska płaskie z gumy na metalowym ożebrowaniu, połączone z reszta konstrukcji przy pomocy łańcuchów ze stali nierdzewnej | Szt. | 1 |
| 28. | Ścianka wspinaczkowa | Kolorowa ścianka wspinaczkowa trójkątna dla najmłodszych- wymiary min. 1,50x1,50. Wykonana z drewna bezrdzeniowego głęboko impregnowana. | Szt. | 1 |
| 29. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak konik- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 2 |
| 30. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak pies lub słoń- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 2 |
| Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu- oddział w Załucznem |
| 31. | Sprężynowiec podwójny | Kolorowy bujak koniki- wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 1 |
| 32. | Zestaw zabawowy | Zestaw z domkiem, dwiema zjeżdżalniami plastikowy lub alternatywnie wykonany z drewna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Wym. min. 600x300x380 lub nieznacznie większe | Zestaw | 1 |
| 33. | Huśtawka równoważnia | Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. | Szt. | 1 |
| 34. | Piaskownica z pokrywą | Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3 x 3 m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo- ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Pokrywa piaskownicy dopasowana wymiarem do niej. | Szt. | 1 |
| 35. | Huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Mocowanie w podłożu na betonowych fundamentach. Konstrukcja wykonana z belek drewnianych bezrdzeniowych o przekroju okrągłym min. 12 cm. Siedziska płaskie z gumy na metalowym ożebrowaniu, połączone z reszta konstrukcji przy pomocy łańcuchów ze stali nierdzewnej | Szt. | 1 |
| 36. | Ścianka wspinaczkowa | Kolorowa ścianka wspinaczkowa trójkątna dla najmłodszych- wymiary min. 1,50 cm x 1,50 cm. Wykonana z drewna bezrdzeniowego głęboko impregnowana. | Szt. | 1 |
| 37. | Sprężynowiec pojedynczy | Kolorowy bujak: konik, pies, słoń, skuter- wymiary min. 27 x 95 cm. Wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem syntetycznym. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie) | Szt. | 4 |

38. Wykonanie oznakowania terenów objętych inwestycją (7 placów zabaw) przed rozpoczęciem robót tablicą informacyjną dot. współfinansowania zadania z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Wymiary tablicy wys. 70 cm, szer. 90 cm; tablica biała, napisy granatowe,

- Logo: znak Unii Europejskiej (prawy górny róg tablicy), znak Kapitał Ludzki (lewy górny róg tablicy),

- Treść: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Czarny Dunajec realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

- Rodzaj materiału: rama i słupki metalowe, tablica z tworzywa sztucznego (odpornego na warunki atmosferyczne),

- Montaż - zabetonowanie słupków tablicy informacyjnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Kontakt w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Iwona Wontorczyk, telefon kontaktowy: 18-521-36-80

w godz. 800–1500 (poniedziałek-piątek) – Gminny Zespól Oświatowy