Załącznik nr 9 a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tej części zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna 5 budynków obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec zgodna z zakresem ujętym w Części I . Wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla zakresów:

- Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach Filia w Dziale

- Modernizacja energetyczna budynku Publicznej Szkoły Podstawowa w Starym Bystrem

- Modernizacja energetyczna budynku OSP w Czarnym Dunajcu

- Modernizacja energetyczna budynku OSP w Chochołowie

- Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Załucznem

- Lokalizacja

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w gminie Czarny Dunajec, powiat tatrzański, województwo małopolskie wg poniższej specyfikacji:

| Lp. | Nazwa obiektu | Adres |
| --- | --- | --- |
| Budynek nr 3 | Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej z filią w Dziale | 34-408 Odrowąż Podhalański, Dział 9 |
| Budynek nr 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem | 34-407 Ciche (Skałka), Stare Bystre 124 |
| Budynek nr 7 | OSP Czarny Dunajec | 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2A |
| Budynek nr 8 | OSP Chochołów | 34-513 Chochołów 356 |
| Budynek nr 9 | Gimnazjum w Załucznem | 34-408 Odrowąż Podhalański, Załuczne 84A |

- Zakres zamówienia

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie następujących prac projektowych i robót budowlanych:

- prace projektowe:

- sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych i instalacyjnych dla celów projektowych

- sporządzenie opinii konstrukcyjnej do celów projektowych (jeśli konieczne)

- sporządzenie projektów budowlanych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag,

- sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku (jeśli konieczne)

- dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu lub uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zaniechanie tej czynności dla budynków których to nie dotyczy

- sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag. Wymaganym elementem dokumentacji projektowej jest opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, które będą miały charakter pomocniczy (konieczne – jeśli projekt budowlany nie będzie odpowiednio szczegółowy i będzie odbiegał od założeń projektowych – rozwiązania wariantowe /równoważne)

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jeśli konieczne)

- sporządzenie opracowań kosztowych (wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego) i kosztorysów powykonawczych (jeśli konieczne)

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, zapisów w PFU, SIWZ, założeń audytów energetycznych

- zapewnienie kierownika/kierowników budowy/kierowników robót w odpowiednich specjalnościach i ilościach osób adekwatnych do realizowanych prac i czasu ich prowadzenia

- sporządzenie świadectwa energetycznego danego budynku (jeśli będzie to konieczne i będzie wynikało z wydanych decyzji administracyjnych lub przepisów prawa)

- udział w przeprowadzanych czynnościach odbiorowych,

- przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenia zakończenia robót po wykonanych robotach budowlanych (jeśli wymagać tego będą  przepisy Prawa Budowlanego lub wydane decyzje).

- Dokumentacja projektowa powinna:

  - Być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania każdego z budynków

  - W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, urządzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania.

  - Powinna przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, instrukcjach ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach technicznych.

  - Zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”).

  - Dokumentacja dla każdego obiektu wyszczególnionego poniżej (zarówno dla zakresu termomodernizacji jak i źródła ciepła/energii) powinna stanowić odrębne opracowanie.

  - Zamawiający powinien otrzymać, poza złożonym do instytucji w celu uzgodnienia, każdy element w formie wydruków w min. 2 egzemplarze, oraz w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być opatrzony numeracją i trwale spięty oraz podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę.

- prace budowlano – montażowe – wykonywane po opracowaniu projektów budowalnych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji (jeśli dotyczy) przy następujących budynkach:

- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej z filią w Dziale

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem

- OSP Czarny Dunajec

- OSP Chochołów

- Gimnazjum w Załucznem

W szczególności zakres rzeczowy zamówienia jest następujący:

| 3. | Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach Filia w Dziale | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-49) płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK | 336,93 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie (SZ-GR) płytami styropianowymi XPS o gr. 10 cm λ=0,031 W/mK | 50,73 |
| 3 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-N) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 168,81 |
| 5 | Montaż sprężarkowej pompy ciepła glikol-woda gruntowej min 27 kW + wykonanie dolnego źródła ciepła (2 odwierty) + dostosowanie pomieszczenia kotłowni + wymiana instalacji i montażem grzejników płytowych + zawory termostatyczne + zawory podpionowe i odpowietrzniki + liczniki ciepła + Montaż kotła olejowego istniejącego (zakup kotła nie jest przedmiotem zamówienia - nie należy go ujmować w cenie ofertowej) | 1 kpl |
| 6 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 2,7kW (10szt. x 270W) | 1 kpl |
| 6. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Stare Bystre | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-48) płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK | 76,91 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie (SZ-GR) płytami styropianowymi XPS o gr. 10 cm λ=0,031 W/mK | 127,18 |
| 3 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-N) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 253,60 |
| 4 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 8,04 |
| 5 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 13,5 kW (50szt. x 270W) | 1 kpl |
| 7. | OSP w Czarnym Dunajcu | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-48) płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK | 748,37 |
| 2 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-NI) płytami z wełny mineralnej o gr. 25 cm λ=0,032 W/mK | 326,04 |
| 3 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 15,76 |
| 4 | Wymiana starych okien lusfery U=2,778 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 2,13 |
| 5 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 5,28 |
| 6 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 3,78 kW (14szt. x 270W) | 1 kpl |
| 8. | OSP w Chochołowie | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-48+SZ-SCHODY) płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK | 641,82 |
| 2 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-NI) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 267,15 |
| 3 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 35,97 |
| 4 | Wymiana starych okien lusfery U=2,778 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 0,74 |
| 5 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 30,46 |
| 6 | Montaż sprężarkowej pompy ciepła powietrze-powietrze min 20 kW + dostosowanie pomieszczenia kotłowni + liczniki ciepła | 1 kpl |
| 7 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 8,1 kW (30szt. x 270W) | 1 kpl |
| 9. | Gimnazjum w Załucznem | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku szkoły ponad gruntem płytami styropianowymi o gr. 12 cm λ=0,032 W/mK | 516,5 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w budynku szkoły styropianem XPS 032 o gr. 10 cm λ=0,032 W/mK | 206,4 |
| 3 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w budynku szkoły przy użyciu płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 325,64 |
| 4 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 3,44 |
| 5 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 15,14 |
| 6 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 10,8 kW (40szt. x 270W) | 1 kpl |

UWAGI:

- Wszelkie ustalenia kolorystyczne należy dokonać w formie pisemnej.
- Paleta barw i układ kolorów wg ustaleń z Zamawiającym – bez ograniczenia do podstawowej kolorystyki.

- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów instalacji burzowej

- Jako działania towarzyszące będące składowym elementem prac termomodernizacyjnych należy w razie konieczności wykonać:

- przełożenie istniejących rynien i rur spustowych (rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów instalacji burzowej. W razie potrzeby, elementy systemu rynnowego nadmiernie zużyte lub te, których stan się pogorszył podczas przekładania, należy wymienić na nowe w tym samym lub zbliżonym systemie)

- zabudowa istniejących kabli pod styropian w osłonach,

- wymiana parapetów zewnętrznych w oknach (Parapety podokienne aluminiowe lub z blachy powlekanej o zbliżonej do aluminium trwałości.  Montaż parapetów do otworu montażowego okna)

- dostosowanie istniejących zadaszeń do grubości ocieplenia,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- docieplenie kominów oraz sposób wykonania określi projekt. Kolor kominów po ociepleniu

zharmonizowany z kolorem elewacji,

- przełożenie instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na całym budynku,

sprawdzenie istniejącej instalacji odgromowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i w

razie potrzeby dostosowanie jej do aktualnie obowiązujących przepisów ( do odbioru należy przedstawić badanie instalacji)

- w razie potrzeby lub braku opaski, należy przewidzieć jej uzupełnienie lub wymianę istniejącej przy elewacji w celu zabezpieczenia elewacji przed  zabrudzeniem oraz dostosowaniem jej położenia względem listwy startowej lub izolacji fundamentów budynku

- przełożenie wszystkich elementów ściennych takich jak kraty, lampy, uchwyty na flagi, tablice, skrzynki maskujące, napisy, skrzynki alarmu, monitoring itp. zabezpieczenie, wyczyszczenie, ew. kolorystyczne ujednolicenie

- W celu zabezpieczenia elewacji przed zbrudzeniem istniejące podbitki drewniane należy zaimpregnować materiałem penetrującymi jedno lub dwukrotnie i pomalować lakierobejcą w uzgodnionej pisemnie kolorystyce

- Sposób wykonania wszystkich dodatkowych prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych określi projekt.

- Ocieplenie ościeży w istniejących otworach należy wykonać w celu eliminacji mostków cieplnych (powierzchnia ścian do ocieplenia nie zawiera powierzchni ościeży, którą należy przewidzieć do wykonania wg zasad i sztuki budowlanej)

- Narożniki elewacji zabezpieczyć listwami narożnikowymi z siatką lub rozwiązaniem równoważnym

- Wszystkie prace związane z ociepleniem ścian wykonywać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu i wydaną Aprobatą Techniczną. Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów.

- Podane obmiary/wymiary zostały dokonane na obiektach. W razie nieznacznych odchyleń nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie z tytułu innej metodologii obliczeń.

- Funkcjonalność okien w zakresie rozwieralności i uchylności należy ustalić w notatce przed ich zamówieniem lub podczas pomiaru (wymagane potwierdzenie pisemne Zarządcy obiektu lub Zamawiającego).

- Montowane drzwi zewnętrzne wyposażone w samodomykacz. Szyba bezpieczna.

- Szyby na klatkach schodowych umożliwiające oparcie lub uderzenie podczas normalnego użytkowania – zabezpieczyć barierką lub wykonać w technologii zbrojonej (wzmocnionej).

- Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się płyty fotowoltaiczne o większych mocach i mniejszej ilości sztuk   po warunkiem zachowania min. mocy, trwałości, sprawności i wytrzymałości – co wykonawca będzie musiał potwierdzić zamówienia stosownymi dokumentami w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego na proponowane rozwiązanie równoważne.

-Na czas rozruchu technologicznego oraz instruktarzu paliwo opałowe dostarcza wykonawca.

- materiał z rozbiórki usuwa zawsze Wykonawca na swój koszt, chyba że podczas przekazania placu budowy w protokole określono dla danego obiekt inaczej.

- w przypadku budynku w którym przewiduje się budowę magazynu na paliwo (biomasę), należy przewidzieć i wykonać układ, nagarniacze, podajniki, taśmy lub jakiekolwiek inne rozwiązanie automatyczne, które umożliwi załadunek jednorazowo nie mniej niż 65 % pojemności zbiornika/magazynu, aby do dowozu paliwa w okresie eksploatacji nie było konieczne od dostawcy paliwa wymagane posiadanie specjalistycznego pojazdu z układem podania/załadunku biomasy.

3. Wszelkie, występujące w dokumentacji SIWZ opisy, nazwy wskazujące na pochodzenie i znaki towarowe dla materiałów i urządzeń, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu.

Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za spełniający wymagania specyfikacji każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

4. Informacje dodatkowe

Celem projektu jest osiągniecie założonych oszczędności energetycznych weryfikowanych poprzez audyty powykonawcze – zlecane przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji projektu przy wykonaniu określonych w zamówieniu usprawnień energetycznych istniejących budynków użyteczności publicznej w gminie Czarny Dunajec.

Przyjęte w PFU i audytach energetycznych wartości usprawnień obiektów wynikają z wariatów optymalnych i przy właściwej staranności i realizacji zadania ze sztuka budowaną, wymienionymi przepisami oraz normami zapewnią oczekiwany efekt.

Zamawiający jedynek na etapie wykonawstwa sugeruje zastosowanie materiałów o wyższych niż podano parametrach minimalnych (w przypadku ocieplenia grubość lub przenikliwość styropianu), co w wielu przypadkach nie ma większego wpływu na cenę, a pozwoli osiągnąć zmierzony i oczekiwany efekt ekologiczny, w przypadku gdyby z jakości innych prac lub zastosowanych materiałów równoważnych wypływało ryzyko jego nieuzyskania lub uzyskania na niższym poziomie.

# Footnotes

Zamawiający szacuje, że wykonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę wymagać może ok. 50 % zakresu inwestycji, pozostałe zakres jest możliwy do rzeczowej realizacji niezwłocznie po akceptacji  dokumentacji technicznej

zmniejszenie ilości sztuk kosztem zwiększonej mocy jednostkowej nie może przekroczyć 15% w stosunku do liczby płyt (paneli fotowoltaicznych) ujętych w PFU i ich liczby zaokrąglonej do pełnej wartości jednostkowej