| ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków |
| --- |
| tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 |
| biuro@ekosystem-krakow.pl |
| NIP 679-141-97-89 |
| INWESTOR | Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec |
| NAZWA INWESTYCJI | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarny Dunajec – ciąg ulic: Targowa, Kamieniec Górny, Targowa - boczna (wzdłuż rzeki Czarny Dunajec), Kamieniec Dolny - boczna (wzdłuż rzeki Czarny Dunajec). Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Targowej z włączeniem do ulicy Kmietowicza. |
| Przedmiar robót „sieć wodociągowa” 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 45220000-5: Roboty Inżynieryjne i budowlane |
| OPRACOWAŁA NUMER UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ PODPIS |
| mgr inż. Jolanta Mucha | MAP/0141/PWOS/07 instalacyjna |  |
| Kraków, styczeń 2018 rok |

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty pomiarowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . Trasa sieci krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

2. Roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-070-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 58,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-020-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 5,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych S601-0106-03-040 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00 | m | 220,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa krotność= 1,00 | m2 | 148,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050118-02-040 | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową. Rurociągi o średnicach nominalnych 100 mm krotność= 1,00 | m | 50,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050217-02-090 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej uszczelnionej ołowiem - z obudową. Zasuwy o średnicach nominalnych 100 mm krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050217-01-090 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej uszczelnionej ołowiem - z obudową. Zasuwy o średnicach nominalnych 80 mm krotność= 1,00 | kpl | 22,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050227-03-090 | Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 1,00 | m3 | 45,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - na odległość do 5km krotność= 15,00 | m3 | 45,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Opłata za umieszczenie odpadów na wysypiskach gminnych, odpady z prac rozbiórkowych -Rozp. Rady Ministrów Dz.U.Nr 106, zał. 2 krotność= 1,00 | m3 | 45,00 |

3. Roboty ziemne wykopy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 120,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00 | m2 | 120,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-060-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 187,60 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - do 5 km krotność= 4,00 | m3 | 187,60 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 18,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 177,90 |

4. Roboty ziemne deskowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV krotność= 1,00 | m2 | 747,60 |

5. Wykonanie podsypek i obsypek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich - piasek krotność= 1,00 | m3 | 31,60 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: obsypka rury piaskiem krotność= 1,00 | m3 | 76,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | m | 0,12 |

6. Roboty montażowe orurowanie i kształtki PE, przewierty na rurociągach przewodowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40 mm, rury PE100RC krotność= 1,00 | m | 258,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 40 mm, z materiałem rur przewodowych rury przewiertowe PE100RC krotność= 1,00 | m | 110,90 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 50mm, z materiałem rur przewodowych rury przewiertowe PE100RC krotność= 1,00 | m | 59,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 63 mm, z materiałem rur przewodowych rury przewiertowe PE100RC krotność= 1,00 | m | 45,30 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-030-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm, rury PE100RC krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 90 mm, z materiałem rur przewodowych rury przewiertowe PE100RC krotność= 1,00 | m | 84,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-040-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, rury PE100RC krotność= 1,00 | m | 2,60 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 125 mm, z materiałem rur przewodowych rury przewiertowe PE100RC krotność= 1,00 | m | 881,60 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), przełączenie istn. przyłączy krotność= 1,00 | złącze | 18,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zaślepka krotność= 1,00 | złącze | 6,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 50 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka 50/40mm krotność= 1,00 | złącze | 4,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 50 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 50/40mm krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 50 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 50/40mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 50mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), przełączenie istniejących przyłączy krotność= 1,00 | złącze | 3,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka 63/40mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka 63/50mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 63mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka 90/50mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego),, trójnik 90/50mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 90/63mm krotność= 1,00 | złącze | 2,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 90/90mm krotność= 1,00 | złącze | 3,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zaślepka krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 14,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka 125/90mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), zwężka 125/110mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), łuki krotność= 1,00 | złącze | 18,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 125/90mm krotność= 1,00 | złącze | 5,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 125/63mm krotność= 1,00 | złącze | 3,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm za pomocą kształtek (przy użyciu agregatu prądotwórczego), trójnik 125/125mm krotność= 1,00 | złącze | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-05010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 125 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 80,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-020-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 125 mm na luźny kołnierz, kołnierze i śruby - stal nierdzewna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

7. Roboty montażowe uzbrojenie i kształtki żeliwne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220203-02-020 | Wcinka w istniejący rurociąg ,przy średnicy rurociągu: 100 -150mm, bez mateiału kształtek krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220103-01-020 | Zasuwy DN32mm z żeliwa sferoidalnego połączenia ISO, z obudową i skrzynką uliczną - zasuwy przyłączeniowe krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220103-01-020 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 40 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220103-01-020 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 50 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220103-01-020 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 80 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220103-02-020 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, o średnicy: 100 mm z obudową i skrzynką uliczną krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220104-03-020 | Hydranty nadziemne o średnicy: 80 mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110306-020-090 | Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o średnicy nominalnej 90-125 mm, odgałezienie DN32 krotność= 1,00 | kpl | 17,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Studnie wodomierzowa z wyposażeniem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220102-01-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 80 mm -prostki kołnierzowe L=1m krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, trójnik 100/100mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, trójnik redukcyjny 100/80mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220102-02-020 | Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm, łącznik rurowo kołnierzowy z blokadą na przesuniecie krotność= 1,00 | szt | 3,00 |

8. Próby i dezynfekcja

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 7,23 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm krotność= 1,00 | próba | 6,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 | 200 m | 7,23 |

9. Przewierty z rurami osłonowymi

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Przewierty sterowane o średnicy nominalnej 250 mm z materiałem rur przewodowych krotność= 1,00 | m | 25,70 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-110-040 | Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 250 mm PE100RC krotność= 1,00 | m | 25,70 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-11010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 250 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 3,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41209-010-040 | Przeciąganie rurociągów w rurach osłonowych krotność= 1,00 | m | 25,70 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180 | Kalkulacja indywidualna - zamknięcie rur ochronnych manszetami z EPDM i opaskami ze stali nierdzewnej krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

10. Roboty ziemne zasypanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Zakup pospółki do nawierzchni drogowych krotność= 1,00 | m3 | 80,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m3 | 80,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 177,90 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-020-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 18,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - humus krotność= 1,00 | m3 | 24,00 |

11. Roboty odtworzeniowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60110-020-050 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5t na odleg.5km krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych AW-ANALIZA WŁASNA | Wzmacnianie powierzchni siatką krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 63,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-040-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m2 | 58,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem krotność= 1,00 | m2 | 5,00 |