Załącznik nr 9 do SIWZ

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna 10 budynków obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla elementów:

- Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Podczerwonem

- Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

- Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. K. Makuszyńskiego w Piekielniku

- Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Załucznem

- Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

UWAGA:
W przypadku, gdy z charakteru i zakresu danego elementu nie wynika konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowalnych zgodnie z zapisami prawa budowalnego - Zamawiający wymaga przed rozpoczęciem robót budowalnych dostarczenia Zamawiającemu i uzgodnienia jedynie uproszczonego projektu budowlanego/technicznego określającego szczegółowy zakres prac, rozwiązania techniczne oraz materiałowe zakresu danego elementu.

- Lokalizacja

Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w gminie Czarny Dunajec, powiat tatrzański, województwo małopolskie wg poniższej specyfikacji:

| Lp. | Nazwa obiektu | Adres |
| --- | --- | --- |
| Budynek nr 1 | Szkoła Podstawowa w Podczerwonem | 34-470 Czarny Dunajec, Podczerwone 246 |
| Budynek nr 2 | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem | 34-407 Ciche 453A |
| Budynek nr 3 | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku | 34-472 Piekielnik 202 |
| Budynek nr 4 | Gimnazjum w Załucznem | 34-408 Odrowąż Podhalański, Załuczne 84A |
| Budynek nr 5 | Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu | 34-470 Czarny Dunajec, ul. Targowa 1B |

- Zakres zamówienia

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie następujących prac projektowych i robót budowlanych dla poszczególnych elementów:

- prace projektowe:

- sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych i instalacyjnych dla celów projektowych (jeśli konieczne)

- sporządzenie opinii konstrukcyjnej do celów projektowych (jeśli konieczne)

- sporządzenie projektów budowlanych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag,

- sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku (jeśli konieczne)

- dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu lub uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zaniechanie tej czynności dla budynków których to nie dotyczy

- sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag. Wymaganym elementem dokumentacji projektowej jest opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, które będą miały charakter pomocniczy (konieczne – jeśli projekt budowlany nie będzie odpowiednio szczegółowy i będzie odbiegał od założeń projektowych – rozwiązania wariantowe /równoważne)

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jeśli konieczne)

- sporządzenie opracowań kosztowych (wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego) i kosztorysów powykonawczych (jeśli konieczne)

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, zapisów w PFU, SIWZ, założeń audytów energetycznych

- zapewnienie kierownika/kierowników budowy/kierowników robót w odpowiednich specjalnościach i ilościach osób adekwatnych do realizowanych prac i czasu ich prowadzenia w zależności od charakteru części i zakresu realizacyjnego

- sporządzenie świadectwa energetycznego danego budynku (jeśli będzie to konieczne i będzie wynikało z wydanych decyzji administracyjnych lub przepisów prawa)

- udział w przeprowadzanych czynnościach odbiorowych,

- przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenia zakończenia robót po wykonanych robotach budowlanych (jeśli wymagać tego będą przepisy Prawa Budowlanego lub wydane decyzje).

- Dokumentacja projektowa/techniczna powinna:

  - Być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania każdego z budynków

  - W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, urządzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania.

  - Powinna przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, instrukcjach ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach technicznych.

  - Zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”).

  - Dokumentacja dla każdego obiektu wyszczególnionego poniżej (zarówno dla zakresu termomodernizacji jak i źródła ciepła/energii) powinna stanowić odrębne opracowanie.

  - Zamawiający powinien otrzymać, poza złożonym do instytucji w celu uzgodnienia, każdy element w formie wydruków w min. 2 egzemplarze, oraz w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być opatrzony numeracją i trwale spięty oraz podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę.

- prace budowlano – montażowe – wykonywane po opracowaniu projektów budowalnych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji (jeśli dotyczy) przy następujących budynkach – wg numeru elementu :

- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

- Gimnazjum w Załucznem

- Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu

W szczególności zakres rzeczowy zamówienia poprzedzony wykonaniem projektu dla każdego elementu jest następujący:

ELEMENT 1

| 1. | Szkoła Podstawowa w Podczerwonem | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych ponad gruntem płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK | 1750 |
| 2 | Docieplenie dachu (DACH) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 957,64 |
| 3 | Docieplenie dachu (DACH-OCIEP) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 352,15 |
| 4 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-PODD) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 402,41 |
| 5 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-SALA) płytami styropianowymi o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 456,93 |
| 6 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 45,52 |
| 7 | Wymiana starych okien lusfery U=2,778 W/m2K na nowe okna o odporności ppoż El30 U=0,9 W/m2K | 23,69 |
| 8 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 26,43 |
| 9 | Montaż automatycznego kotła na biomasę min 200 kW + wymiana instalacji i montażem grzejników płytowych + zawory termostatyczne + zawory podpionowe i odpowietrzniki + liczniki ciepła | 1 kpl |
| 10 | Wymiana pokrycia dachowego ok 960 m2 | 960,00 |
| 11 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 18,9kW (70szt. x 270W) | 1 kpl |
| ELEMENT 2 |  |
| 2 | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-57-CEG) płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK | 275,93 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-42-GAZO) płytami styropianowymi o gr. 12 cm λ=0,032 W/mK | 395,40 |
| 3 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie (SZ-GR-NOWA+SZ-GR-STAR) płytami styropianowymi XPS o gr. 10 cm λ=0,031 W/mK | 343,27 |
| 4 | Docieplenie podłóg na gruncie (PG-GR+PG-GR-STAR) płytami styropianowymi XPS o gr. 6 cm λ=0,031 W/mK | 130,09 |
| 5 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-POD-ST+STR-POD-SR) płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 421,76 |
| 6 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 172,64 |
| 7 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 13,36 |
| 8 | Montaż kotła olejowego min 150 kW (aktualnie użytkowanego w innej Szkole - zakup kotła nie jest przedmiotem zamówienia - nie należy go ujmować w cenie ofertowej) + wymiana instalacji i montaż grzejników płytowych + zawory termostatyczne + zawory podpionowe i odpowietrzniki + liczniki ciepła | 1 kpl |

ELEMENT 3

| 3 | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. K. Makuszyńskiego w Piekielniku | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-36) płytami styropianowymi o gr. 12 cm λ=0,032 W/mK | 1511,10 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie (SZ-GR) płytami styropianowymi XPS o gr. 10 cm λ=0,031 W/mK | 558,63 |
| 3 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 101,81 |
| 4 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,5 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 14,62 |
| 5 | Montaż automatycznego kotła na biomasę min 200 kW + dostosowanie pomieszczenia kotłowni + wymiana instalacji i montaż grzejników płytowych + zawory termostatyczne + zawory podpionowe i odpowietrzniki + liczniki ciepła |  |
| 6 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 21,6 kW (80szt. x 270W) | 1 kpl |
| ELEMENT 4 |  |
| 4 | Gimnazjum w Załucznem | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku szkoły ponad gruntem płytami styropianowymi o gr. 12 cm λ=0,032 W/mK | 516,5 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w budynku szkoły styropianem XPS 032 o gr. 10 cm λ=0,032 W/mK | 206,4 |
| 3 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w budynku szkoły przy użyciu płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 325,64 |
| 4 | Wymiana starych okien U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 3,44 |
| 5 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,4 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 15,14 |
| 6 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 10,8 kW (40szt. x 270W) | 1 kpl |

ELEMENT 5

| 5 | Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu | Parametr ilościowy/ powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (SZ-50+DACH,SZ-D,SZ-PODDASZ) płytami styropianowymi o gr. 14 cm λ=0,032 W/mK + wykończenie blachą + utylizacja azbestu | 614,74 |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie (SZ-GR-G) płytami styropianowymi XPS o gr. 10 cm λ=0,031 W/mK | 200,80 |
| 3 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (STR-PODN-C) granulatem z wełny mineralnej o gr. 20 cm λ=0,032 W/mK | 355,47 |
| 4 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych U=2,2 W/m2K na nowe U=1,3 W/m2K | 16,69 |
| 5 | Montaż automatycznego kotła na biomasę min 72 kW + dostosowanie pomieszczenia kotłowni + wymiana instalacji i montaż grzejników płytowych + zawory termostatyczne + zawory podpionowe i odpowietrzniki + liczniki ciepła | 1 kpl |
| 6 | Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 16,2 kW (60szt. x 270W) | 1 kpl |
| 7 | Wymiana starych okien w piwnicy U=2,4 W/m2K na nowe U=0,9 W/m2K | 17,93 |

UWAGI:

- Wszelkie ustalenia kolorystyczne należy dokonać w formie pisemnej.

- Paleta barw i układ kolorów wg ustaleń z Zamawiającym – bez ograniczenia do podstawowej kolorystyki.

- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów instalacji burzowej

- Jako działania towarzyszące będące składowym elementem prac termomodernizacyjnych należy w razie konieczności wykonać:

- przełożenie istniejących rynien i rur spustowych (rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów instalacji burzowej. W razie potrzeby, elementy systemu rynnowego nadmiernie zużyte lub te, których stan się pogorszył podczas przekładania, należy wymienić na nowe w tym samym lub zbliżonym systemie)

- zabudowa istniejących kabli pod styropian w osłonach,

- wymiana parapetów zewnętrznych w oknach (Parapety podokienne mogą być wykonane z dowolnego materiału poza blachą). Montaż parapetów do otworu montażowego okna.

- dostosowanie istniejących zadaszeń do grubości ocieplenia,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- przełożenie instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdzenie istniejącej instalacji odgromowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i w razie potrzeby dostosowanie jej do aktualnie obowiązujących przepisów (do odbioru należy przedstawić badanie instalacji)

- w razie potrzeby lub braku opaski, należy przewidzieć jej uzupełnienie lub wymianę istniejącej przy elewacji w celu zabezpieczenia elewacji przed zabrudzeniem oraz dostosowaniem jej położenia względem listwy startowej lub izolacji fundamentów budynku

- przełożenie wszystkich elementów ściennych takich jak kraty, lampy, uchwyty na flagi, tablice, skrzynki maskujące, napisy, skrzynki alarmu, monitoring itp. zabezpieczenie, wyczyszczenie, ew. kolorystyczne ujednolicenie

- W celu zabezpieczenia elewacji przed zbrudzeniem istniejące podbitki drewniane należy zaimpregnować materiałem penetrującymi jedno lub dwukrotnie i pomalować lakierobejcą w uzgodnionej pisemnie kolorystyce

- Sposób wykonania wszystkich prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych określi projekt.

- Ocieplenie ościeży w istniejących otworach należy wykonać w celu eliminacji mostków cieplnych (powierzchnia ścian do ocieplenia nie zawiera powierzchni ościeży, którą należy przewidzieć do wykonania wg zasad i sztuki budowlanej)

- Narożniki elewacji zabezpieczyć listwami narożnikowymi z siatką lub rozwiązaniem równoważnym

- Wszystkie prace związane z ociepleniem ścian wykonywać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu i wydaną Aprobatą Techniczną. Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów.

- Podane obmiary/wymiary zostały dokonane na obiektach. W razie nieznacznych odchyleń nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie z tytułu innej metodologii obliczeń.

- Funkcjonalność okien w zakresie rozwieralności i uchylności należy ustalić w notatce przed ich zamówieniem lub podczas pomiaru (wymagane potwierdzenie pisemne Zarządcy obiektu lub Zamawiającego).

- Montowane drzwi zewnętrzne wyposażone w samodomykacz. Szyba bezpieczna.

- Szyby na klatkach schodowych umożliwiające oparcie lub uderzenie podczas normalnego użytkowania – zabezpieczyć barierką lub wykonać w technologii zbrojonej (wzmocnionej).

- Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się płyty fotowoltaiczne o większych mocach i mniejszej ilości sztuk po warunkiem zachowania min. mocy, trwałości, sprawności i wytrzymałości – co wykonawca będzie musiał potwierdzić zamówienia stosownymi dokumentami w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego na proponowane rozwiązanie równoważne.

-Na czas rozruchu technologicznego oraz instruktarzu paliwo opałowe dostarcza wykonawca.

- materiał z rozbiórki usuwa zawsze Wykonawca na swój koszt, chyba że podczas przekazania placu budowy w protokole określono dla danego obiekt inaczej.

- w przypadku budynku w którym przewiduje się budowę magazynu na paliwo (biomasę), należy przewidzieć i wykonać układ, nagarniacze, podajniki, taśmy lub jakiekolwiek inne rozwiązanie automatyczne, które umożliwi załadunek jednorazowo nie mniej niż 65 % pojemności zbiornika/magazynu, aby do dowozu paliwa w okresie eksploatacji nie było konieczne od dostawcy paliwa wymagane posiadanie specjalistycznego pojazdu z układem podania/załadunku biomasy.

3. Wszelkie, występujące w dokumentacji SIWZ opisy, nazwy wskazujące na pochodzenie i znaki towarowe dla materiałów i urządzeń, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu.

Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za spełniający wymagania specyfikacji każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE MAJĄCE WPŁYW NA CENĘ OFERTOWĄ:

- W każdym z audytów energetycznych (dla każdego elementu) zawarto wymiary budynku i każdej jego kondygnacji na odpowiednio załączonych rzutach zawartych w audytach.

- Do wymiany w zakresie grzejników należy przewidzieć do 4-5 szt. na obiekt w części w której jest przewidziany do modernizacji instalacja grzewcza. W pozostałych częściach nie należy kalkulować tego kosztu w cenie ofertowej.

- Zawory termostatyczne + zawory podpionowe i odpowietrzniki + liczniki ciepła – należy zamontować w tych częściach (budynkach) w których zostały wskazane w audytach.

- Piony grzewcze nie podlegają wymianie. Nie należy kalkulować tego kosztu w cenie ofertowej. Instalacje przebudowujemy tylko w kotłowniach w budynkach (w częściach), gdzie jest wymienienia źródło ciepła (gdzie dotyczy).

- W części nr 2 zakup kotła nie jest przedmiotem zamówienia - nie należy go ujmować w cenie ofertowej.

- W cenie ofertowej nie należy uwzględniać ocieplania zewnętrznych kominów, a jednie ujednolicenie ich koloru z elewacją

- W przypadku braku możliwości dojścia od wewnątrz do którejkolwiek z przegród ( szczególne skosów i miejsc trudnodostępnych) jako rozwiązanie równoważne przewiduje się zastosowanie wdmuchiwanego granulatu od strony zewnętrznej/wewnętrznej obojętnie czy styropianu czy wełny czy tez hydrożelu. W dokumentacji audytorskiej w zakresie ocieplenia przegród przyjęto proponowane rozwiązania w których istotnymi parametrami są tylko i wyłącznie: współczynnik przewodzenia materiału termoizolacyjnego oraz jego grubość potrzebna do spełnienia wymagań warunków technicznych.

- W części nr 1, przy wymianie pokrycia dachowego, gdy zostanie zdjęte stare poszycie dachowe swobodnie będzie można ułożyć materiał termoizolacyjny, pamiętając że wełnę mineralną umieszcza się w wolnej przestrzeni między krokwiami tak aby dokładnie wypełniała całą przestrzeń. Niewielką lukę, na około 3-4 cm trzeba natomiast zostawić pomiędzy warstwą wełny a sztywnymi deskami dachowymi. Jest ona potrzebna do tego, by połać mogła odpowiednio oddychać.
Na krokwiach powinna zostać zamontowana folia wiatroizolacyjna (membrana) o wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 600–800 g/m2/dobę lub Sd<0,03 m), a odprowadzenie pary wodnej odbywa się przez szczelinę 2-3 cm pomiędzy wiatroizolacją a pokryciem dachowym.

- Nie należy kalkulować w cenie malowania całych pomieszczeń wewnętrznych po wymianie okien/drzwi.

- Malowanie pomieszczeń należy wykonać w miejscu ingerencji w strukturę kolorystyki pomieszczeń. Kolorystykę należy dobrać do aktualnego odcienia. Malowanie polegać będzie wyłącznie na przywróceniu pomieszczeń wewnętrznych do stanu sprzed wymiany danego elementu.

- Nie należy kalkulować w cenie ofertowej dla poszczególnej części wymiany całej stolarki okiennej i drzwiowej, a jedynie ilości wskazane w tabelach powyżej (spójnych z wariantem optymalnym w audycie) dla każdego elementu (dla każdego z budynków).

- załączone do SWIZ przedmiary robót na zakres termomodernizacyjny dla każdego elementu mają za zadanie doprecyzowanie zakresu zamówienia do celów właściwej wyceny i kalkulacji  ceny ofertowej.

- w przypadku rozbieżności lub niespójności w obmiarze decydujący do wyceny zamówienia jest zawsze audyt energetyczny a następnie PFU.

4. Informacje dodatkowe

Celem projektu jest osiągniecie założonych oszczędności energetycznych weryfikowanych poprzez audyty powykonawcze – zlecane przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji projektu przy wykonaniu określonych w zamówieniu usprawnień energetycznych istniejących budynków użyteczności publicznej w gminie Czarny Dunajec.

Przyjęte w PFU i audytach energetycznych wartości usprawnień obiektów wynikają z wariatów optymalnych i przy właściwej staranności i realizacji zadania ze sztuka budowaną, wymienionymi przepisami oraz normami zapewnią oczekiwany efekt.

Zamawiający jedynek na etapie wykonawstwa sugeruje zastosowanie materiałów o wyższych niż podano parametrach minimalnych (w przypadku ocieplenia grubość lub przenikliwość styropianu), co w wielu przypadkach nie ma większego wpływu na cenę, a pozwoli osiągnąć zmierzony i oczekiwany efekt ekologiczny, w przypadku gdyby z jakości innych prac lub zastosowanych materiałów równoważnych wypływało ryzyko jego nieuzyskania lub uzyskania na niższym poziomie.

# Footnotes

Zamawiający szacuje, że wykonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę wymagać może ok. 50 % zakresu inwestycji, pozostałe zakres jest możliwy do rzeczowej realizacji niezwłocznie po akceptacji dokumentacji technicznej

zmniejszenie ilości sztuk kosztem zwiększonej mocy jednostkowej nie może przekroczyć 15% w stosunku do liczby płyt (paneli fotowoltaicznych) ujętych w PFU i ich liczby zaokrąglonej do pełnej wartości jednostkowej