PROGRAM FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY ( PFU)

( Opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2września 2004r.w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz program funkcjonalno- użytkowy”

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Projekt budowy żłobka  na terenie istniejącego przedszkola samorządowego                    przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu, gmina Czarny Dunajec, woj. małopolskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Działka nr ewid. 3226/1 jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec, obręb 0003

Czarny Dunajec.

NAZWA I KOD ZAMÓWIENIA WG CPV:

grupa robót

### 71000000- 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

klasa robót:

### 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

kategorie robót:

### 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

### 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

### 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. arch. Marta Słotwińska-Kluska

upr. nr Rz/A-05/08

Miejsce i data opracowania: kwiecień 2019r.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

    - Opis stanu istniejącego.

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych.

- powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

- wskaźniki,

- określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników.

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1. wymagania dotyczące zagospodarowania terenu,

1.2.2. wymagania dotyczące architektury,

1.2.3. wymagania dotyczące konstrukcji,

1.2.4. wymagania dotyczące instalacji,

1.2.5. wymagania dotyczące wykończenia,

1.2.6. wymagania dotyczące wyposażenia,

1.2.7. wymagania dotyczące ilości opracowań projektowo-kosztorysowych.

2. Część informacyjna.

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z oddzielnych przepisów.

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

2.5. Wymagania dotyczące projektu.

2.5.1. I faza – inwentaryzacja,

2.5.2. II faza – koncepcja,

2.5.3. III faza – projekt budowlany,

2.5.4. IV faza – projekt wykonawczy.

3. Załączniki.

  - Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- wielobranżowego projektu koncepcyjnego,

- projektu budowlanego,

- projektu zagospodarowania terenu – na aktualnej mapie do celów projektowych,

- projektów wykonawczych, projektów wnętrz pomieszczeń wymagających szczególnego potraktowania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego,

budowy żłobka wraz z powiązaniem z budynkiem przedszkola, przebudową istniejącej kotłowni w budynku przedszkola, na terenie istniejącego przedszkola samorządowego przy   ul. Targowej w Czarnym Dunajcu .

    - Opis stanu istniejącego

Na działce znajduje się budynek przedszkola samorządowego, szczelny zbiornik na ścieki sanitarne, przyłącz energetyczny kablowy od słupa do budynku. Działka posiada bezpośredni dojazd od strony północno-zachodniej do drogi publicznej ul. Targowej. Dojazd  i dojście do budynku przedszkole są utwardzone , teren rekreacyjny działki pokryty jest trawą i chodnikami , teren posiada zadrzewienia i krzewy. Teren płaski.

Budynek przedszkola jest podpiwniczony ,czterokondygnacyjny, z dachem wielospadowym .

Na działkach sąsiednich zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, obiekty gospodarcze oraz zabudowa siedliskowa.

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.

Budynek żłobka należy zaprojektować poprzez połączenie przewiązką  z istniejącym budynkiem przedszkola. Budynek powinien być niepodpiwniczny, 2 kondygnacyjny                z poddaszem użytkowym.

Liczba dzieci- żłobek na 80 dzieci (5 oddziałów po 16 dzieci)

Liczba opiekunów-10

Architekturą budynek musi być zgodny z zapisami zawartymi w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni, zlokalizowanej w piwnicy budynku przedszkola, na biomasę ( pellet lub zrębki węgla), którą przewiduje się do rozbudowy i przebudowy. Z uwagi na specyfikę użytkowania podłogi przez dzieci w żłobku  oraz względy antyalergiczne należy zaprojektować ogrzewanie podłogowe.

Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych obejmujących budynek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeprowadzenie robót budowlanych.

Planowana budowa obiektu prowadzona będzie przy funkcjonującym przedszkolu- zamawiana dokumentacja projektowa powinna przewidzieć możliwość funkcjonowania przedszkola w czasie robót budowlanych.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów                 z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje architektoniczne oraz branżowe budynku istniejącego, terenu, uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane                   i normy.

Dokumentacja kosztorysowa winna zawierać:

- przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym

- kosztorys inwestorski szczegółowy.

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W budynku należy przewidzieć:

-5 oddziałów po 16 dzieci w każdym- łącznie 80 dzieci w tym:

-zespoły sanitarne dla dzieci ,

-pomieszczenia do mycia nocników,

-pomieszczenia pomocnicze na leżaki,

-rozbieralnia/szatnia dla dzieci,

-wózkarnia,

-zespoły sanitarne dla pracowników,

-komunikacja,

-pomieszczenia administracyjne (dyrektor, sekretariat, archiwum),

-gabinet pielęgniarski,

-pokój logopedy,

-pokój intendenta,

-pomieszczenie socjalne z szatniami dla pracowników,

-pomieszczenia porządkowe,

-kuchnia z zapleczem(wydawalnia,  magazyn, chłodnia, przygotowalnia jaj i warzyw  przygotowywanie posiłków i zmywalnia).

-w części poddasza nie związanej technologicznie z projektowanym żłobkiem, należy zaprojektować pomieszczenia, posiadające możliwość samodzielnego funkcjonowania z oddzielnym dostępem komunikacyjnym oraz możliwością swobodnej ich adaptacji na cele publiczne tj. biblioteka (archiwum, świetlica).

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo- kubaturowych:

a)orientacyjne dane liczbowe:

–powierzchnia działki - 3956,00m2

-powierzchnia zabudowy istniejącej - w tym:

-powierzchnia zabudowy przedszkola-374,20m2

-powierzchnia zabudowy żłobka-680,19m2,

b)wskaźniki:

Kubatura obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń, ich wysokości winny wynikać                     z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i norm (na ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych należy uzyskać stosowne zgody).

Dopuszcza się przekroczenia podanych parametrów lub wskaźników na etapie projektowania tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

c)określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszania przyjętych parametrów Zamawiający dopuszcza w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej, możliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez zamawiającego w wyniku uzgodnień z użytkownikiem.

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.:

a) zagospodarowanie terenu powinno być dostosowane do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren żłobka powinien być wyposażony w plac zabaw z podziałem na grupy wiekowe z różnorodnymi zabawkami, tory przeszkód. Wykaz materiałów oraz elementów wyposażenia placu zabaw winien być sporządzony na wstępnym etapie prac w celu uzgodnienia ich z Zamawiającymi użytkownikiem,

b) należy w maksymalnym możliwym stopniu zachować istniejąca zieleń wysoką,

c) obsługa komunikacyjna- ciągi piesze,

d) w związku z koniecznością dostosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne należy zaprojektować i wykonać podjazd do obiektu. Zaplanować                             i wydzielić w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu parking dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dojazd do tego podjazdu chodnikami o odpowiednim stopniu nachylenia i szerokości,

e)należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne terenu wraz z monitoringiem terenu,

f)budowa ogrodzenia całości inwestycji oraz budowa wiaty śmietnikowej,

g)miejsca postojowe dla samochodów z tyłu budynku przedszkola.

    - Wymagania dotyczące architektury

a)forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia budynku. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką,

b)ze względu na istniejącą zabudowę działki sugeruje się projektować i wykonać budynek w formie zbliżonej do istniejącego z zastosowaniem materiałów nawiązujących do istniejącego budynku przedszkola,

c)budynek musi być dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,

d)bezwzględne wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii                                        i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

1.2.3.Wymagania dotyczące konstrukcji:

a)nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych budynku,

b)bezwzględne wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji,

c)projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania,

d)dla budynku i jego elementów należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej  i przeciwwodnej zgodnie                          z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinni odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi normami i innymi przepisami szczegółowymi.

1.2.4.Wymagania dotyczące instalacji:

Sieci zewnętrzne i przyłącza:

a)w ramach projektu należy przeanalizować zgodność aktualnych przydziałów na media z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwiązań projektowych,

-zasilanie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącego budynku przedszkola .Dla bezpiecznego funkcjonowania żłobka w przypadku braku prądu przewiduje się za opatrzenie żłobka w agregat prądotwórczy.

-oświetlenie terenu - sterowanie za pomocą sterownika zmierzchowego i podłączenie do tablicy w budynku,

-instalacje teletechniczne,

-zasilanie budynku w wodę-zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej,

-zbiornik na ścieki, docelowo- przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej,

-odwodnienie terenu- drenaż,

-instalacja dozorowa terenu( kamery instalowane na budynku),

- hydrant zewnętrzny (lub hydranty) .

Instalacje wewnętrzne:

-instalacje sanitarne wewnętrzne:

-wentylacja mechaniczna,

-instalacje grzewcze( c.o. i c.w.)

-instalacje wod.- kan ( zimna woda, ciepła woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa),

-wewnętrzna sieć hydrantowa z instalacją hydroforową podnoszącą ciśnienie do wymaganego przepisami,

d)instalacje elektryczne wewnętrzne:

-instalacja oświetlenia podstawowego,

-instalacja oświetlenia miejscowego,

-instalacja oświetlenia awaryjnego,

-instalacja gniazd wtykowych 230V,

-zasilanie urządzeń technologicznych,

-instalacja siłowa,

-instalacja ochrony przepięciowej,

-instalacja ochrony od porażeń,

-instalacja odgromowa,

-instalacja dozorowa,

e)instalacje teletechniczne wewnętrzne:

-instalacja rozgłaszania ogólnego,

-instalacja sieci telefonicznej,

-sygnalizacja włamania i na padu,

-instalacja telewizji dozorowej,

-wideodomofon,

-sieć logiczna umożliwiająca podłączenie stanowisk komputerowych w pomieszczeniach administracyjnych.

1.2.5.Wymagania dotyczące wykończenia:

a)pomieszczenia na zajęcia grupowe i gabinety

-posadzka –wykładzina obiektowa PCV z wywinięciem na ścianę o właściwościach antyseptycznych i antyalergicznych ( wyeliminowanie listew przypodłogowych),

-ściany -farba zmywalna+ emulsja) ,

b)pomieszczenia administracyjno-biurowe:

-posadzka- wykładzina dywanowa, panele podłogowe

-ściany- farba zmywalna,

c) toalety, pomieszczenia gospodarcze

-posadzka- gres antypoślizgowy,

-ściany- glazura,

-sufity- farba odporna na działanie pary wodnej,

d) komunikacja, schody

-posadzka- gres antypoślizgowy,

-ściany- farba zmywalna

e) kuchnia-wg standardu HACAP.

1.2.6.Wymagania dotyczące wyposażenia:

a) wyposażenie technologiczne kuchni:

-wg opracowania technologicznego,

b) pomieszczenia sanitarne:

-gabaryty urządzeń dostosowane do użytkowników, pojemniki na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody, niezamykane ubikacje dla dzieci, umywalki zabudowane całkowicie do podłogi, zapewnienie miejsca na szafę z nocnikami i pampersami, zapewnienie miejsca do przewijania,

c) w projekcie należy przewidzieć wszystkie elementy wyposażenia stałego ,

d)meble są dostosowane do wymagań ergonomii,

e) należy wykonać opracowanie zawierające wykaz drobnego wyposażenia uzupełniającego z planem jego rozmieszczenia,

f) w miarę możliwości uwzględnić montaż urządzeń technicznych na strychu,

g)w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem                       z elementem grzejnym,

h) należy uwzględnić w całym budynku zabezpieczenie w postaci bramek blokujących w drzwiach , osłony przy framugach drzwi ( zabezpieczenie przez przytrzaśnięciem przez dzieci palców) itp.

i)  wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty,

j)elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z budynku spełniać  muszą następujące warunki:

1)      stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące;

2)      okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

1.2.7.Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo-kosztorysowych:

Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w ilości egzemplarzy:

-inwentaryzacja istniejącego budynku  oraz zagospodarowania terenu-5egz.,

-koncepcja- 2 egz.,

-wizualizacja-plansza min.B2-1 egz.,

-projekt budowlany-5 egz.,

-projekty wykonawcze-4 egz.,

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -2 egz.,

-przedmiary robót- 2 egz.,

-kosztorysy inwestorskie- 2 egz.,

Dodatkowo dokumentacja projektowa zostanie przekazana w formie elektronicznej ( na nośnikach elektronicznych) w  2 egz.,

-rysunki jako pliki w formacie*.dwg =*.pdf,

-teksty jako pliki w formacie .doc+.pdf,

-kosztorysy i przedmiary jako pliki *.pdf.

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

-zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

2.3.Przepisy prawne i normy związane:

-dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy ustawy Prawo budowane, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania;

a)mapa zagospodarowania terenu,

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu- Inwestor nie posiada badań w tym zakresie,

c)teren nie jest wpisany do ewidencji zabytków,

d)inwentaryzacja zieleni: inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni,

e)dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska-

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań,

f) pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości- Inwestor nie posiada badań                          w tym zakresie,

g)inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych , jeżeli podlegają one przebudowie, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych podziemnych :Inwestor posiada inwentaryzację budynku przedszkola wykonaną przez mgr inż., arch. Marcina Winnickiego z kwietnia 2013r.

h)warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych -

uzyskanie ewentualnych warunków technicznych i uzgodnień gestorów leży po stronie Wykonawcy.

W zakresie dokumentacji projektowej należy przewidzieć co najmniej następujące  opracowania:

-inwentaryzację architektoniczną, branżową budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu,

-projekt zagospodarowania terenu,

-projekt zieleni wraz z małą architekturą ( ogrodzenie, wiata śmietnikowa itd.),

-projekt placu zabaw,

-projekt dróg i chodników wewnętrznych oraz parkingów,

-projekt architektury,

-projekt wnętrz,

-projekt konstrukcji,

-instalacje sanitarne-projekt rozbudowy i przebudowy kotłowni , przyłącza i instalacje wewnętrzne,

-instalacje elektryczne- przyłącza i instalacje wewnętrzne,

-instalacje zewnętrzne-elektryczne, wodno-kanalizacyjne,

-projekt zbiornika na nieczystości płynne,

-uzgodnienia ZUD.

2.5.Wymagania dotyczące projektu.

Zamawiający oczekuje, ze wykonawca przedłoży do oceny wstępny projekt obiektu. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia  w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia na budowę.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych               w projekcie budowlanym.

Projekt zostanie wykonany w czterech etapach:

2.5.1.I etap- Inwentaryzacja.

Należy wykonać inwentaryzację budynku( rysunki oraz opis) –architektura , konstrukcje               ( wraz opinią o stanie technicznym budynku przewidzianego do przebudowy)  , instalacje wewnętrzne oraz zagospodarowania terenu wraz z istniejącym uzbrojeniem, niezbędną do wykonania projektu budowlanego oraz projektu przebudowy.

2.5.1.II etap- koncepcja

Cześć graficzna:

- koncepcję należy opracować w formie książkowej,

- układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania,

- koncepcja powinna zawierać:

-plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

-rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100,

-minimum 1 przekrój w skali 1:100,

-widoki elewacji w skali 1:100.

Cześć opisowa:

- koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej,

- opis powinien zawierać:

–opis planu zagospodarowania terenu,

–opis rozwiązań funkcjonalnych,

–opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych,

–opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych,

- dodatkowo należy załączyć do opisu zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń.

2.5.3.III etap- koncepcja-projekt budowlany.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane( jednolity tekst Dz.U. z 2018 poz.1202 z póz. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  ( Dz.U.z 2012r. poz. 462 z póz. zm.)

Ponadto projekt powinien zawierać:

- Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących                                    i projektowanych na przedmiotowej i sąsiednich nieruchomościach,

- Opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno- użytkowymi , w tym wielkościami                      i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.

- W zależności od potrzeb-pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2.5.3.IV etap- projekt wykonawczy.

Do zakresu zobowiązań wykonawcy , w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wchodzi również opracowanie:

- projektów wykonawczych wszystkich branż , stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych wraz projektami detali architektonicznych oraz projektem wnętrz,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.” Szczegółowy zakres i forma dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno- użytkowy”.( Dz.U.2004 nr 202 poz.2072),

- kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robot zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym(Dz.U.2004 nr 130 poz.1389).

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych , szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w terminie umożliwiającym wykonawcy naniesienie uwag wniesionych przez Zamawiającego.

3.Załączniki:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- kopia mapy sytuacyjno- wysokościowej